ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, главный специалист | ______________________________ | Горбунова А.Н. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |
| Инженер-экономист, главный специалист | ________________________ | Одноралова Н.А. |
| Юридическое сопровождение проекта: |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды», «Природно-ресурсный потенциал», «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: |
| Инженер-эколог, специалист I категории | ______________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |
| Инженер, главный специалист | ______________________________ | Лясота Е.И. |
| Графическое оформление проекта: |
| Инженер-проектировщик, ведущий специалист | _____________________________ | Иванова Е. К. |
| архитектор, главный специалист | ________________________ | Меркулова И.А. |

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ |
|  | 1.1. | Особенности экономико-географического положения и факторы развития Елань-Коленовского городского поселения |
|  | 1.2. | Историко-градостроительный анализ территории Елань-Коленовского городского поселения |
|  | 1.3. | Природно-ресурсный потенциал Елань-Коленовского городского поселения |
| 2. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |
|  | 2.1. | Административно-территориальное устройство. Границы |
|  | 2.2. | Население и демография |
|  | 2.3. | Экономическая база развития поселения |
|  | 2.4. | Земельный фонд и категории земель |
|  |  | 2.4.1. | Земли населенных пунктов |
|  |  | 2.4.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 2.4.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  |  | 2.4.4. | Земли особо охраняемых территорий |
|  |  | 2.4.5. | Земли лесного фонда |
|  |  | 2.4.6. | Земли водного фонда |
|  |  | 2.4.7. | Земли запаса |
|  |  | 2.4.8. | Кадастровая оценка земель |
|  | 2.5. | Планировочная организация городского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов |
|  |  | 2.5.1. | Зонирование территории населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения |
|  |  | 2.5.2 | Планировочная структура населённых пунктов Елань-Коленовского городского поселения |
|  |  | 2.5.3. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории: |
|  |  |  | 2.5.3.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций |
|  |  |  | 2.5.3.2. | Охранные зоны объектов промышленности и специального назначения |
|  |  |  | 2.5.3.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
|  |  |  | 2.5.3.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
|  |  |  | 2.5.3.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия |
|  |  |  | 2.5.3.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов |
|  | 2.6. | Объекты капитального строительства местного значения |
|  |  | 2.6.1. | Инженерная инфраструктура |
|  |  | 2.6.2. | Транспортная инфраструктура |
|  |  | 2.6.3. | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
|  |  | 2.6.4. | Объекты социальной инфраструктуры городского поселения |
|  |  | 2.6.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |
|  |  | 2.6.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |
|  |  | 2.6.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |
|  |  | 2.6.8. | Места захоронения |
|  |  | 2.6.9. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
|  | 2.7. | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения |
|  | 2.8 | Приложение |
| 3. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
|  | 3.1. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Елань-Коленовского городского поселения |
|  | 3.2. | Базовый прогноз численности населения Елань-Коленовского городского поселения |
|  | 3.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры городского поселения, функциональное и градостроительное зонирование |
|  |  | 3.3.1. | Функциональное зонирование |
|  |  | 3.3.2. | Градостроительное зонирование |
|  |  | 3.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |
|  | 3.4. | Предложения по размещению на территории Елань-Коленовского городского поселения объектов капитального строительства местного значения |
|  |  | 3.4.1. | Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами инженерной инфраструктуры |
|  |  | 3.4.2. | Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
|  |  | 3.4.3. | Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами жилой инфраструктуры |
|  |  | 3.4.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |
|  |  | 3.4.5. | Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами социальной инфраструктуры |
|  |  | 3.4.6. | Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
|  |  | 3.4.7. | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |
|  |  | 3.4.8. | Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
|  | 3.5 | Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения и по обеспечению первичных мер безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| 4. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Елань-Коленовского городского поселения |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения (пояснительная записка) |
| 3. | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Графическая часть |
| 2. | 1 | Схема Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения (утверждаемая). |
|  | 2 | Схема современного состояния территории Елань-Коленовского городского поселения с отображением зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая). |
|  | 3 | Схема развития транспортной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения (утверждаемая). |
|  | 4 | Схема развития инженерной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения. Система водоснабжения и водоотведения (утверждаемая). |
|  | 5 | Схема развития инженерной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения и трубопроводного транспорта (утверждаемая). |
|  | 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая). |
|  | 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения. Система связи (утверждаемая). |
|  | 8 | Схема современного состояния территории Елань-Коленовского городского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая). |
|  | 9 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая). |
|  | 10 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (утверждаемая). |
|  | 11 | Схема современного состояния территории Елань-Коленовского городского поселения с отображением границ функциональных зон населенных пунктов. |
|  | 12 | Схема современного состояния территории Елань-Коленовского городского поселения с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения. |
|  | 13 | Схема территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Елань-Коленовского городского поселения. |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения разработан во исполнение распоряжения администрации Елань-Коленовского городского поселения № 39 от 25.06.2008 г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 23), Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в томе III настоящего генерального плана.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 2010 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала городского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

1. Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

2. Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов и всей территории городского поселения с учетом максимального сохранения

сформировавшегося ландшафта;

3. Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Елань-Коленовского городского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских и городских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

3. Картографические материалы.

4. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

5. Список объектов культурного наследия Новохопёрского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

6. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

7. Материалы проекта Схемы территориального планирования Воронежской области.

8. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

9. Данные анкетного обследования.

10. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории  Елань-Коленовского городского  поселения, на запросы разработчика проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. - Воронеж, 2008г.

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2008г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Елань-Коленовского городского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2006 г.): реестр (справочник) / Упр-е  архитектуры и градостроительства администрации  Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. - 116с.;

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2009 г.): реестр (справочник) / Департамент архитектуры и строительной политики  Воронежской области. - Воронеж, 2009. – 135 с.;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах: Историко-генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской губернии - Воронеж: МП "Петровский сквер", 1994. - 192с;

- Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. Воронеж: Изд.орготдела Воронежского губисполкома. 1925.-123с

- Адрес-календарь Воронежской губернии на ... [1856, 1861, 1863/1864, 1865/1866, 1870/1871, 1874-1875, 1877, 1878/1879, 1884, 1887, 1890-1897, 1899-1917] год. Воронеж, Губ. стат. ком., 1856-1917.;

- Алфавитный список церковных приходов Воронежской Епархии \\ Памятная книжка Воронежской губернии на 1893г. – Воронеж, 1893. – отдел 2, С.110, 114

- Анчуков Г.А., Петров В.Т. Из истории земли Новохоперской– Воронеж, 2005. – 199с.

- Архивные материалы спиртзавода "Краснянский".

- Барановский Г.В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников института гражданских инженеров 1842-1892 гг. - СПб., 1893;

- Богоявленский С. В бою и труде // Знамя Октября (Новохоперск). - 1983. - 28, 31 мая, 2,4 июня;

- Вести - Новохоперск, 2000г. - №№ 63,66, 67, 68, 69, 70

- Винников А.З., Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о о древней истории Воронежского края - 2-е изд., испр.и доп.- Воронеж: Изд. ВГУ, 2003. – 280с.

- Воронежские Епархиальные ведомости, 1867г. - №13, с.473; То же, 1871. - №8, с.347-355

- Воронежский телеграф - Воронеж.1894 - №49; То же, 1902 - № 74; То же, 1903 - №57; То же, 1910 - № 153

- Воронежская область: административно-территориальное деление по состоянию на 1 января 1982 г. - Воронеж, 1982. - С. 50-52;

- Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том 13. Воронежская губерния– Спб: Деп-т ген. штаба, 1850. – 188 с.

- Воронежская энциклопедия: в 2 т. - Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края. 2008.

- Вперед, заре навстречу! Молодежь Воронежской губернии в революционном движении 1903 - 1920 гг. - Воронеж, 1958. - С. 154;

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Загоровский, В.П. Воронежская историческая энциклопедия. - Воронеж: Изд-во «Истоки», 1992. – 251с

- Загоровский, В.П. История Воронежского края от А до Я. - Воронеж, 1982.;

- Загоровский, В.П. Историческая топонимика Воронежского края  . - Воронеж: изд.ВГУ, 1973. - 136с.;

- Историко-архивные и натурные обследования памятников истории и архитектуры Воронежской области: научно-исслед.работа / ВИСИ, рук.А.Е.Енин, Л.В.Кригер, А.И.Хондо [и др.]  - Воронеж. : ВИСИ, 1989. -   № гр. 0189.0025930;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.П. Негробова. Воронеж.: ВГУ, 2001. - 146с.;

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII -нач. ХХвв.: проблемы изучения и сохранения  // Русская усадьба  ХYIII -нач. ХХвв. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации: матер.конфер. - Ярославль, 2005. -  С.52-61

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII - нач.ХХвв. - прошлое и настоящее. //Краеведение в России: история, современное состояние, перспективы развития: матер.Всерос. науч-практич. конф. - М.:Ключ-С,.2006,- С. 23-34

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области– Воронеж: ВГУ, 2006. – 244с.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: Воронежская губерния. / сост. В. Михалевич. - СПб., 1862. - 87с;

- Материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. Воронежская область. Лискинский, Новохоперский районы: сб.ст. - М.: Рос.ин-т культурологии, 1993. - Вып.3. Ч.2 - 180 с.;

- Материалы районного отдела культуры; Материалы Новохоперского музея истории советско-чехословацкой дружбы;

- Мизис Ю.А. Военно-географическая экспедиция 1685г. в Тамбовском крае // Историческая география Черноземного центра России (дооктябрьский период): сб.науч.тр./ ВГУ - Воронеж, ВГУ, 1989. - С.53-55;

- Население и хозяйство Воронежской губернии : статистический сводный сборник / ред.И.Воронов. - Воронеж.: Изд.Воронеж.губ.стат.отдела.,  1927. - С.244, 248, 266;

- Населенные места Воронежской губернии.: справочная книга. - Воронеж.: изд.губ.стат.отд., 1900 - 348с;

- Памятники истории и культуры Воронежской области.: аннотированный список памятников / ред.кол.: Загоровский В.П. (отв.ред) и др. - Воронеж, 1989. - 95с;

- Памятная книжка Воронежской губернии на 1887г. – Воронеж, 1887. – С.377; То же 1892. – С.125; То же, 1900г. с.30-35

- Панова, В.И. Историко-географическая характеристика Воронежского края по карте 1732 года П. Лупандина и И.Шишкова // Историческая география Черноземного центра России (дооктябрьский период): сб.науч.тр./ ВГУ - Воронеж, 1989. ВГУ -  С.89-105;

- Потапенко В.А. Краснянское восстание: документальный очерк. - Воронеж, 1968. - С. 85;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь.- Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд., 1973. - 368с.;

- Прохоров В.А. Надпись на карте. Географические названия Центрального Черноземья.- Воронеж, 1977. – 192 с.;

- Раздайбедин В. Непокоренные // Знамя Октября (Новохоперск). - 1967. - 7 мая;

- Редин Р. Раевские в Прихоперье // Знамя Октября (Новохоперск). - 1987. - 17, 26 ноября;

- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В.П. Семенова / т. 2. Среднерусская черноземная область. – СПб., 1902 - 785с.;

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской  епархии 1586-1886 гг . - Воронеж, 1886.- 289с.;

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии.  - Воронеж, 1884. - Вып.1 - с.116; Вып.3 - с. 245; Вып.4.- с. 33, 287.

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии  - Воронеж.: Изд. губ.стат.отд., 1906. - С.139, 141

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии - Воронеж : Изд. губ.стат.отд.,1910.;

- Сапронов А. Некрыловские повстанцы // Знамя Октября (Новохоперск). -1968. - 20 февраля;

- Соломинцев А. Сергей Рахманинов в Прихоперье // Знамя Октября (Новохоперск). - 1981. - 26 декабря;

- Соломинцев А. Он был другом Пушкина // Знамя Октября (Новохоперск). - 1983. 12 ноября;

- Соломинцев А. Крестьянское восстание // Знамя Октября (Новохоперск). - 1977. - 31 марта;

- Соломинцев А.  Дом, где гостил А.Кольцов // Знамя Октября (Новохоперск). - 1985.-19 сентября;

- Соломинцев А. Родина второго концерта // Знамя Октября (Новохоперск). - 1985. – 19 сентября;

- Соломинцев А. Путешествие по Новохоперску // Знамя Октября (Новохоперск). - 1984. - 12 января;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С.35;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный) - Воронеж, 1921. - С.365-367.

- Хроника героических лет // Знамя Октября (Новохоперск). - 1977. - 7 ноября.

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области. | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов. | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г., 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году. |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы» Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспечиваемостью Р%. |
| 7 | Воронежский территориальный центр государственного мониторинга геологической среды | 1 .Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2008 г. |
| 8 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 9 | Парламентский центр, г.Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» |
| 10 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Нормативная база:

Генеральный план разработан с соблюдением следующих законов, норм и правил:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПин):

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПин 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

  - «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

  - «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

  - «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

  - «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

  - Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1.1. Особенности экономико-географического положения и факторы развития Елань-Коленовского городского поселения

Елань-Коленовское городское поселение расположено в западной части Новохопёрского муниципального района, в 42 километрах от административного центра – города Новохопёрска. Административный центр поселения – рабочий посёлок Елань-Коленовский. Населенные пункты, входящие в состав поселения: рабочий посёлок Елань-Коленовский, расположенный в центральной части поселения,    посёлок Согласие, расположенный в юго-западной части поселения и посёлок Горелые Ольхи расположенный в северной части поселения. Территорию поселения  с севера на юг пересекает река Елань, частично являющаяся границей поселения. Планировка населенных пунктов, обусловленная рельефом, тяготеет к двум типам: линейному (вдоль рек, дорог), а также линейно-ветвистому (по днищам оврагов).

Поселение граничит на западе с Таловским муниципальным районом, а  на юго-западе имеет протяжённую границу с Коленовским сельским поселением. В настоящее время общая площадь земель в границах муниципального образования составляет – 2750,19*га, численность населения - 3345 человек (по состоянию на 01.01.2009г.)  Ведущее место в структуре промышленности Елань-Коленовского городского поселения  занимает ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»

По территории Елань-Коленовского городского поселения в широтном направлении по центру  Елань-Коленовского городского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  М «Дон»- Бобров- Таловая-Новохопёрск  (В7-0) и  «М «Дон»-Бобров- Таловая-Новохопёрск»- пос. Студёный (26-17)

Климат на территории Елань-Коленовского городского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

1.2. Историко-градостроительный анализ заселения и хозяйственного освоения  территории поселения.

Схема территории поселения

Со второй половины ХI до ХIII вв. в Прихоперье господствовали кочевые племена Половцев. С ХIII до середины ХVI вв. в междуречье Дона и Хопра находилась территория так называемого «Червленого Яра» (русско-татарско-мордовского культурного комплекса), или протоказачьего образования. Однако эти периоды существования населения на территории района документально практически не прослеживаются.

В последней трети XVI в. почти все хоперско-донское междуречье оказалось под контролем Московского государства. В 1571 г. была узаконена сторожевая служба: вдоль южной границы пролегли маршруты московских «сторóж» – сторожевых отрядов, постоянно ездивших по этим путям и охранявших границу от крымских и ногайских набегов.

В середине ХVII века по реке Хопер проходила условная граница между областью Войска Донского и Русским государством.

В 1716 году была выстроена Хоперская крепость (г.Новохоперск).

Для строительства крепости были приглашены «охочие люди» из центральных уездов России и Малороссии.  В 1720 г. было произведено межевание и описание земель – юртов и вотчин, принадлежавших жителям уничтоженных городков Пристанского, Беляевского и Григорьевского. В опись вошел юрт Коленский, расположенный на территории поселения.  В 1721 г. по указу Петра 1  эти земли были отданы жителям образованных населенных пунктов для их хозяйственного освоения «вместо жалования».

До 1779 года, т.е. до учреждения Воронежского наместничества, Хоперская (Новохоперская) крепость была приписана к Воронежской провинции Воронежской (Азовской) губернии. В 1779 году Новохоперск с окружавшими его селами и землями, был передан в Тамбовское наместничество, в составе которого был создан Новохоперский уезд с административным центром, уездным городом Новохоперском.  С 1782 - 1802  годы Новохоперский уезд находился в составе  Саратовского наместничества, а затем  был присоединен к Воронежской губернии.

Ил. Выкопировка из карты Воронежской губернии 1820 г.

В последней четверти ХVIII века на территории района формируются обширные частные землевладения. В 1783 г. Г.А. Потемкин продал основную часть земли А.Н. Шемякину. У Александра Никитовича Шемякина (1765 - 1807) было три дочери:  Варвара (1791-1850), в замужестве Баранова и Мария (1794-1872), в замужестве – Апраксина.  Земля, купленная А.Н. Шемякиным, перешла его дочерям. В частности территория Русановского городского поселения досталась Екатерине Александровне (1787 - 1828), в замужестве Бороздиной.  Затем, земли перешли в наследство к Раевским.

Транспорт. Уже в первые годы после основания села, через него прошла  проезжая дорога из Павловской крепости (через Бутурлиновку) и, далее, к Новохоперску и на Саратов, а также – через с. Красное – на Тамбов. Сегодня трассировка этой дороги закрепленная областной автодорогой Бутурлиновка- Елань-Колено-Новохоперск.

В середине Х1Х века сформировалась еще одна дорога, проходившая к северу от села – Новохоперск-Бобров-Воронеж, также закрепленная областной автодорогой.

В 1895 г. по территории поселения с запада на восток прошла одноколейная железная дорога Лиски – Поворино - Балашов.

Территория поселения до 1928 года входила в состав Еланской волости Новохоперского уезда с центром в с. Елань-Колено.

В первые годы советской власти территория поселения, как и всего уезда, была ареной боев Гражданской войны.

С 1922 по 1927 гг. в Воронежской губернии было проведено межселенное землеустройство, сопровождавшееся  пересмотром волостных границ, дроблением крупных населенных пунктов на различные общины с образованием новых поселков.

Ил. Выкопировка из карты Воронежской области  1928 г.

В 1928  г. была образована Центрально-Черноземная область (ЦЧО), а в ее составе Елань-Коленовский и  Новохоперский районы. Территория Русановского  городского совета вошла в состав Новохоперского района. После упразднения  ЦЧО в 1934 году, эти два района сохранились в составе Воронежской области. в январе 1954 г. Новохоперский район был передан из Воронежской области в образованную Балашовскую область, в составе которой просуществовал до 1957 г.  В 1963 г. территории Елань-Коленовского и Новохоперского районов вошли в состав Таловского района. В 1965 г. был образован Новохоперский район, в который вошел Елань-Коленовский городской совет.

После окончательного формирования территории Новохоперского района (1965 г.), в 1967 году для Новохопёрского района институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» была выполнена Схема районной планировки.

Выкопировка из Схемы районной планировки 1967 г.

В 1975 г. институтом «Воронежгражданпроект»  был выполнен проект планировки рабочего поселка Елань-Коленовский и села Елань-Колено.

Население рп Елань-Коленовский составляло 6,4 тыс. человек. Проектная численность населения определялась в 8 тыс. человек.

В 1974 г. в поселке было жилых строений 1298, в т.ч. каменных – 349, деревянных 753, прочих – 196. В поселке был детский сад на 250 мест, ясли на 40 мест (в 2-х этажном здании по прКольцова), школа на 1150 мест; школа-интернат на 400 мест; профтехучилище сахарного завода на 340 учащихся (пр. Кольцова); кинотеатр на 240 мест (ул.Центральная), клуб на 600 мест, музыкальная школа. Функционировала больница на 50 коек; поликлиника на 25 посещений в смену. Действовало 12 магазинов.; столовая на 132 посадочных места; кафе на 40 мест; комбинат бытового обслуживания на 30 рабочих мест, баня на 25 мест.

Промышленность поселка была представлена сахарным заводом, на котором работало 1761 человек. Площадь промплощадок с кагатными полями составляла 489 га.

Селхозпредприятия были представлены откормсовхозом «Дружба», занимавшего территорию 7328 га. Здесь размещались ферма на 1100 КРС и откорм свиней на 6 тыс.голов. На перспективу планировалось увеличение КРС до 7 тыс.голов. Численность работников предприятия составляла 365 человек.

Селитебная зона по проекту составляла 94,5 га; зона ограниченной застройки – 32 га; участки общественных учреждений – 11 га, зеленые насаждения – 54,2 га; участки школ, больниц, детских садов – 16,5 га; коммунально-складские территории – 6 га; защитные зеленые насаждения – 3,7 га; улицы и площади – 30,5 га; вода – 16,6 га; лес – 11,5 га. Промышленные территории – 113,5 га; территории сельхозкомплексов – 18 га; комунаальные и складские территории – 1,5 га; дороги – 7 га; зона ограниченной застройки – 37 га. Всего по поселку – 475 га

Динамика численности населения населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | 1859 г. | 1900 г. | 1906 г. | 1925 г. | 1968 г. | 1975 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рабочий поселок Елань-Коленовский | - | - |  | - | 6300 | 6400 | 3771 |
| посёлок Горелые Ольхи | - | - |  |  | 43 | - | 10 |
| посёлок Согласие (Каменский) | - | - |  | 292 | 64 | - | 5 |

Железнодорожный мост над рекой Елань

### рабочий поселок Елань-Коленовский

Расположен на левом берегу реки Елань. Состоит из двух  частей. Центральная часть находится при сахарном заводе. Западная часть – на правом берегу реки Елань, вдоль западной границы района.

Основан в 1935-36 гг. как поселок при сахарном заводе. 2 января 1935 года народный комиссар пищевой промышленности Анастас Иванович Микоян утвердил генеральный план строительства сахарного завода на реке Елани мощностью 2500 тонн перерабатываемой свеклы в сутки (по тем временам - одна из самых крупных мощностей в Европе). Вести строительство было поручено подрядной организации «Сахстрой» Наркомата пищевой промышленности, которую возглавлял Теодор Буль. Первым директором завода стал Иван Ефимович Зимогляд. Завод намечалось строить по отечественным проектам «Гипросахара», с установкой оборудования также отечественного производства.

Строительство завода началось в апреле 1935 года. К лету 1936 года выросли первые сооружения: главная контора и проходная. Затем были выстроены материальный склад, здание пожарной охраны, ТЭЦ, главный корпус. Завод был запущен в действие 6 ноября 1939 года.

В это время в поселке около стройки проживало уже более 50 строителей и эксплуатационников. Первые строители размещались в бараках и землянках, которые устраивались в дамбе, тянувшейся от железнодорожного моста. Затем началось строительство многоквартирных домов и объектов социально-бытового обслуживания рабочих завода.

Сахарный завод

Заводоуправление Елань-Коленовского сахарного завода, ул. Кольцова, 1

Станция Ольха

Жилая застройка  при заводе

Дворец культуры «Кристалл»

### посёлок Горелые Ольхи

Расположен в северо-восточной части поселения, ранее был лесным кордоном с одноименным названием. В описях 1900 г. здесь числился лесной кордон Раевских «Горелый», при котором проживало 2 человека.  В 1968 году в поселке было 13 дворов и 43 жителя. В 2007 г. население поселка составляло 10 человек.

Застройка поселка

Здание лесхоза

### посёлок Согласие

(Каменский)

Расположен в западной части поселения, на правом берегу р. Елань. Основан в советский период.  В 1925 г. в поселке было 56 дворов и 292 жителя. К 1968 году население сократилось до 64 дителей, проживавших в 14 дворах. В 2008 г. население составляло 5 человек.

Объекты культурного наследия поселения

Федеральное законодательство к объектам культурного наследия относит недвижимые объекты, «возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». То есть главными признаками объекта культурного наследия являются его подлинность, историческая значимость и информационность для общества.

На территории поселения есть объекты культурного наследия. Во-первых, это объекты наследия уже стоящие на охране, или в терминах законодательства «включенные в реестр». На государственной охране на территории поселения стоит 1 объект – братская могила,  поставленный на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Табл.   Объекты культурного наследия поселения

| № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | Братская могила № 129 | 1943 г. // 1941-1945 гг. | Р № 510, п.1336 | р.п. Елань-Коленовский, в центре парка |

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Предлагается включить в реестр ОКН ансамбль заводоуправления Сахарного завода

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Выводы:

Историко– градостроительный анализ развития Елань-Коленовского городского поселения и населенных пунктов на его территории показал, что основной осью, вдоль которой формировались населенные пункты является река Елань, автодорога Бобров-Новохоперск и железная дорога.

1.3. Природно-ресурсный потенциал Елань-Коленовского городского поселения

Природно-ресурсный потенциал

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Елань-Коленовского городского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации на территории поселения составляет 96 ккал/см2. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории поселения почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. Наибольшее число без солнца приходится на зиму – за сезон таких дней отмечается от 50 до 55. Максимум числа дней без солнца наблюдается в декабре – до 22 в месяц.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -29С. Максимальная плюсовая температура в летний период достигает +40С, а абсолютный минимум -37С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 124 см.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. От 62% до 70% годовой суммы осадков выпадает за теплый период. Средняя дата появления снежного покрова – 14 ноября, схода 31 марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и составляет в среднем 21 см. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В среднем относительная влажность воздуха на территории поселения почти однородна и зависит от господствующей воздушной массы. Среднегодовая относительная влажность равна 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон).

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория относится к III зона по классификации Э.Ю. Безуглой и характеризуется повышенным ПЗА.

В III зоне повторяемость приземных инверсий 30-45%, что в значительной степени способствует накоплению примесей в приземном слое атмосферы от низких источников. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6°С, максимум их наблюдается зимой, минимум – летом. Число дней с туманом 20-35. Летом здесь примеси слабо вымываются осадками и накапливаются в приземном слое (особенно ночью) из-за наличия приземных инверсий и слабых ветров.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

Рис. фрагмент геологического разреза №41 (Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

Геологическое строение населенных пунктов изучено неравномерно по видам грунтов и площадям. Более детально исследованы промышленная площадка сахарного завода и отдельные участки в р.п. Елань-Коленовский. По данным фондовых материалов областного отдела архитектуры и градостроительства, Воронежской геолого-разведческой экспедиции (1957-1970гг), Треста инженерно-геологических изысканий (1960-1973гг), «Промбурвода» (1966г) и др, в геологическом строении принимает участие песчано-глинистая толща четвертичных и неогеновых древнеаллювиальных и водноледниковых отложений общей мощностью до 50 м. Они подстилаются плотными глинами верхнего девона и песчано-глинистыми породами нижнего мела.

Физико-механические свойства грунтов сильно изменяются в зависимости от механического состава, условий залегания, обводнения и других причин. Пески распространены повсеместно и на некоторых участках чередуются с прослоями суглинков.

Грунты пойменных образований представлены илистыми суглинками, супесями, глинами, частично песками и торфяно-илистыми накоплениями.

На территории поселения выявлен небольшой комплекс экзогенных геологических процессов, таких как заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами.

Процессы заболачивания на территории поселения развиты в пойме реки Елань.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории городского поселения не выявлено месторождений полезных ископаемых и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является неоген-четвертичный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Естественная защищенность грунтовых вод от загрязнения

Грунтовые воды неоген-четвертичного водоносного комплекса характеризуются разнообразными условиями защищенности от инфильтрации загрязненных вод. Площади с III – V категориями защищенности прослеживаются непрерывными полосами вдоль склонов водоразделов, повторяя рисунок речных долин. На участках, совпадающих с вершинами водоразделов, защищенность грунтовых вод выше – VI – IX категории.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По территории городского поселения протекает р.Елань, правый приток р.Савала. Пойма р.Елань преимущественно двухсторонняя, в верховьях ровная, в низовьях изрезанная озерами и старицами. Ширина поймы в среднем от 0,1 до 3,5 км. В годы высокого половодья глубина затопления достигает 1,5-2,0 м. Русло реки извилистое, преобладающая ширина русла в верхнем течении 2,0 м, в нижнем - 9,0 м, наибольшая около 50 м. Преобладающие глубины 0,4-0,8 м. Весеннее половодье начинается в конце марта - первой декаде апреля. Продолжительность подъема от 3 до 10 дней. Превышение уровня половодья над среднемеженным в верховьях 0,5-2,0 м, в среднем течении - до 4 м. Спад половодья растянут до 20 дней.

Характеристика р.Елань

| № п\п | Название водотока | Местоположение | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исток | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | Елань | Тамбовская обл. | Савала, пр | 50 | 165 |

Основным источником питания реки являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима реки является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

В пойме реки имеется множество озер, оказывающие регулирующее влияние на сток в весенний период они задерживают сток в размере объема своей части.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами выщелоченными суглинистыми и супесчаными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв.

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу (2006г. ст.10) по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Горело-Ольховское участковое лесничество Новохоперского лесничества. Для лесов характерна яркая выраженность трех основных функций – лесосырьевой, средообразующей и социальной. Основными лесообразующими породами являются дуб, сосна, осиновые, береза, черноольховые и другие. В лесном фонде преобладают насаждения твердолиственных пород. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

На территории городского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория расположена в пределах Среднехоперского придолинного района южной лесостепи провинции Окско-Донской низменной равнины. Рельеф территории однородный – достаточно ровный, местами осложненный ложбинами и неглубокими оврагами. Большую часть территории занимают лесные массивы. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

В ландшафтном отношении территория поселения представлена широкими надпойменными террасами реки Елань, сменяющимися плоскими и невысокими заболоченными водоразделами. Река Елань и ее пойма с богатой растительностью обращают на себя внимание своею красотою и возможностью организации здесь мест отдыха. Река Елань благоприятна для любительского и спортивного рыболовства. Долина реки пойменная затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает развитие только сезонным использованием. Кроме того на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания.

На территории поселения возможно выделение ландшафтно-рекреационных зон в зависимости от целевого назначения: мобильный (экологический туризм); стационарный (кемпинговая, бивачная) рекреация и любительский промысел.

Факторами, способствующими развитию рекреации, являются следующие:

- наличие рек, водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного байдарочного туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- затопление пойменных территорий паводком;

- процессы заболачивания пойменных территорий.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы

Елань-Коленовское городское поселение расположено в западной части Новохопёрского муниципального района, в свою очередь, расположенного в восточной части Воронежской области.

Местоположение Елань-Коленовского городского поселения в административно-территориальном устройстве Новохопёрского муниципального района

Поселение граничит с Коленовским сельским поселением Новохопёрского муниципального района а так же имеет границу на западе с Таловским муниципальным районом.

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположены 3 населённых пункта: рабочий посёлок Елань-Коленовский, посёлок Согласие и поселок Горелые Ольхи. Административным центром поселения является рабочий посёлок Елань-Коленовский, расположенный в 42 км от районного центра города Новохопёрска.

Общая площадь территории городского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района" от 15.10.2004 г. (ред. от 19.10.2009г.), составляет 2362.32 га.

Общая численность населения городского поселения по состоянию на  2009 г. – 3786 человек

В соответствии с  Законом Воронежской области N 68-ОЗ от 12.11.2004 "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района" (принят Воронежской областной Думой 28.10.2004, участок площадью 50 га., расположенный в кадастровом квартале № 36:17:080007, относятся к территории Коленовского сельского поселения.  По уставу Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области, зарегистрированного постановлением администрации № 1402 от 03.12.2004, граница между Елань-Коленовским  городским поселением и Коленовским сельским поселением проходит таким образом, что кадастровый квартал № 36:17:0800007 относится к территории Елань-Коленовского городского поселения.

В связи с этим выявлены следующие проблемы:

- 83 человека (41 домовладение), фактически проживающие на землях с/х назначения  Коленовского сельского поселения зарегистрированы на территории р.п. Елань-Коленовский. Необходимо включение Участка №1 в границы населённого пункта.

Участок №1- земли с/х назначения 50 га

Решение данных проблем возможно за счёт:

- Включения участка №1 в границы населённого пункта;

2) Изменения границ между муниципальными образованиями.

## ОПИСАНИЕ

## ГРАНИЦ ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(Закон Воронежской области от 12.11.2004 N 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района" (принят Воронежской областной Думой 28.10.2004))

### I. Линия прохождения границы Елань-Коленовского городского поселения по смежеству с Таловским муниципальным районом

### От точки стыка границ 17001121 линия границы идет в северном направлении по западной бровке балки, вдоль прибалочной лесной полосы, затем по склону балки, вблизи западной границы поселка Согласие, до точки пересечения с западной границей рабочего поселка Елань-Коленовский - 29999994.

### От точки 29999994 линия границы проходит в западном направлении по северной стороне лесной полосы до точки 29999996.

### От точки 29999996 линия границы идет в северо-восточном направлении по пашне, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М4 "Дон" - Бобров - Таловая - Новохоперск, затем по северо-западной границе многолетних насаждений, пересекает полосу отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги") до точки 27061064.

### От точки 27061064 линия границы идет в юго-восточном направлении вдоль полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги") до пересечения с рекой Елань в точке 17324125.

### От точки 17324125 линия границы проходит в восточном направлении по оси реки Елань, вверх по ее течению, вблизи северной границы рабочего поселка Елань-Коленовский до точки 27061052.

### От точки 27061052 линия границы идет в общем северном направлении по оси реки Елань, вверх по ее течению, вдоль западной границы участка Государственного лесного фонда, частично по границе участка Государственного лесного фонда до пересечения с границей поселка Хлебороб Таловского муниципального района в точке 27059.

### От точки 27059 граница проходит в восточном направлении по южной границе поселка Хлебороб, затем по землям Государственного лесного фонда до точки 17000286 стыка границ Елань-Коленовского городского поселения и Коленовского сельского поселения.

### Протяженность границы - 17489 метров.

(Закон Воронежской области от 12.11.2004 N 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района" (принят Воронежской областной Думой 28.10.2004))

### II. Линия прохождения границы Елань-Коленовского городского поселения по смежеству с Коленовским сельским поселением

### От точки стыка 17000286 линия границы идет в южном направлении по восточной границе Государственного лесного фонда, далее вниз по склону балки Сухой Дол до точки 17000469.

### От точки 17000469 линия границы проходит в общем восточном направлении по бровке балки Сухой Дол, совпадая с границей Государственного лесного фонда, до точки 17000510.

### От точки 17000510 линия границы идет в общем юго-западном направлении, совпадая с восточной границей Государственного лесного фонда, до точки 17001000.

### От точки 17001000 линия границы проходит в общем юго-западном направлении по восточной границе рабочего поселка Елань-Коленовский, пересекая полосу отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги") и полосу отвода автомобильной дороги М4 "Дон" - Бобров - Таловая - Новохоперск, до точки 17001057.

### От точки 17001057 линия границы идет в общем юго-восточном направлении, совпадая с северной, восточной и юго-восточной границами полей фильтрации до точки 170001129.

### От точки 17001129 линия границы проходит в общем юго-восточном направлении по границе Государственного лесного фонда лес Синевский, затем по пастбищу до пересечения с рекой Елань в точке 17001387.

### От точки 17001387 линия границы идет в общем северо-западном направлении по оси реки Елань, вверх по ее течению, до пересечения с северо-восточной границей поселка Дмитровский в точке 17001296.

### От точки 17001296 линия границы проходит в общем южном направлении по западной границе Государственного лесного фонда, вблизи юго-восточной, восточной и северо-восточной границ поселка Пески до пересечения с рекой Елань в точке 17001125.

### От точки 17001125 линия границы идет по оси реки Елань, вверх по ее течению, в общем северо-западном направлении до точки 17001043.

### От точки 17001043 линия границы - в южном направлении по оси реки Елань, вниз по ее течению, затем по озеру Студеное до точки 17001104.

### От точки 17001104 линия границы идет в западном направлении по сенокосу, затем вверх по склону балки до точки 17001121 стыка границ Елань-Коленовского городского поселения, Коленовского сельского поселения и Таловского муниципального района - точки.

### Протяженность границы - 39103 метра.

### Общая протяженность границы Елань-Коленовского городского поселения - 56592 метра.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» Новохопёрского  муниципального района (2009 г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 16.2 | Елань-Коленовское городское поселение |  | 3447 |  |  |
| 16.2.1 |  | Рабочий поселок Елань-Коленовский | 5 | Центр | 42 |
| 16.2.2 |  | Посёлок Горелые Ольхи | 5 | 3 |  |
| 16.2.3 |  | Посёлок Согласие | - | 2 |  |

2.2. Население и демография

По данным на 1 января 2009 года численность населения Елань-Коленовского городского поселения составила 3345 человек.

Динамика численности населения Елань-Коленовского городского поселения.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3887 | 3771 | 3632 | 3530 | 3446 | 3345 |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | -116 | -139 | -102 | -84 | -101 | 0 |

За рассматриваемый период с 2004 года по 2009 год  показатель численности населения Елань-Коленовского городского поселения  постепенно снижался. К 2009г показатель составил 3345 человек, что на 13,9%  меньше показателя 2004 года.

В рассматриваемый период (2004-2009 гг.) в Елань-Коленовском поселении с показателями естественного прироста населения складывается нестабильная ситуация.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел | 44 | 39 | 24 | 34 | 24 | 28 |
| Умерло, чел. | 98 | 85 | 105 | 95 | 78 | 102 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -54 | -46 | -81 | -61 | -54 | -74 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,3 | 10,3 | 6,6 | 9,6 | 7 | 8,4 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 25,2 | 22,5 | 28,9 | 26,9 | 22,6 | 30,5 |

В 2009 году на территории Елань-Коленовского городского поселения родилось 28 детей, что на 36,4% ниже уровня 2004 года. По сравнению с 2004 годом общий коэффициент рождаемости снизился с 11,3‰ до 8,4‰ в 2009 году.

Показатель смертности увеличился с 25,2‰  в 2004 году до 30,5‰ в 2009 году. Смертность в поселении в 2009 году в 3,6 раза превышает рождаемость.

Увеличение показателя смертности, снижение показателей рождаемости   — свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в городском поселении. Срединный за период  2004-2009 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Елань-Коленовском городском поселении составил 0,3 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для дальнейшего развития территории.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2009/2004 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло, чел. | 25 | 5 | 7 | 9 | 15 | 42 | 1,68 |
| Выбыло, чел. | 108 | 75 | 65 | 74 | 70 | 58 | 0,54 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | -83 | -70 | -58 | -65 | -55 | -16 | х |

За рассматриваемый период миграционные процессы в Елань-Коленовском городском поселении характеризуются миграционной убылью.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 601 | 578 | 565 | 523 | 578 | 469 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел. | 2087 | 2107 | 2044 | 2003 | 1381 | 1880 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел. | 1199 | 1086 | 1023 | 1004 | 1487 | 996 |

В абсолютном выражении численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась в 2009 году по сравнению с 2004 годом на 22%.

Численность населения старше трудоспособного возраста сократилась в 2009 году в сравнении с 2004 годом и данное уменьшение составило 16,9% в абсолютном выражении.

Численность населения трудоспособного возраста снизилась в 2009 году по сравнению с 2004 годом на 9,9%.

В относительном выражении численность населения трудоспособного возраста в 2009 году  увеличилась на 2% в общем объеме, численность населения моложе трудоспособного возраста снизилась на 1%, численность населения старше трудоспособного возраста снизилась на 1% в общем объеме по сравнению с 2004 годом.

Численность населения старше трудоспособного возраста в Елань-Коленовском городском поселении составляет 30%, и это крайне высокий показатель, учитывая небольшую долю численности населения моложе трудоспособного возраста (14%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет только увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в Елань-Коленовском городском поселении на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 779 лиц нетрудоспособного возраста, из которых большую часть (68%) составляют лица в пенсионном возрасте. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2009 год - 321 человек, что составляет 38% численности населения городского поселения. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в период с 2004 года по 2009 г.  была нестабильна.

По состоянию на 01.01.2004 года в Елань-Коленовском городском поселении общая численность безработных составила 406 человек, в 2009 году показатель снизился до 349 человек. На протяжении периода с 2004 по 2009 год показатель  снизился на 14%.

Динамика занятого трудоспособного населения Елань-Коленовского городского поселения по видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, чел. | 164 | 190 | 185 | 517 | 399 | 500 |
| Обрабатывающие производства | 777 | 751 | 869 | 890 | 666 | 510 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, чел. | 144 | 119 | 250 | 140 | 76 | 184 |
| Образование, чел | 58 | 58 | 120 | 71 | 88 | 75 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг, чел. | 63 | 63 | 48 | 57 | 52 | 35 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, чел. | 21 | 21 | 85 | 25 | 37 | 37 |

Структура занятых в экономике  Елань-Коленовского городского поселения представлена на рисунке:

На протяжении рассматриваемого периода с 2004 по 2009 год можно отметить, что наибольшее количество человек занято в сфере обрабатывающих производств и сельского хозяйства. В период с 2004 по 2009 год число занятых в сфере обрабатывающих производств сократилось в 1,5 раза, в сфере сельского хозяйства число занятых увеличилось в 3 раза. Количество занятых в 2009 в областях оптовой и розничной торговли увеличилось в 1,3 раза, образования в 1,29 раза, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  в 1,76 раза. В области здравоохранения  уменьшилось в 1,8 раза.

Если рассмотреть распределение занятых по формам собственности, можно отметить, что большинство занято в частном секторе, а именно, 83%. Количество занятых в муниципальном секторе в 2009 году составило 17%.

Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Елань-Коленовском городском поселении показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости, высокие показатели миграционной убыли, то есть все свидетельствует о том, что городское поселение относится к регрессивном типу.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры является увеличение миграционного прироста. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории городского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Так же для улучшения демографической ситуации в Елань-Коленовском городском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности, ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда.

Экономическая база

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития. Экономическая база Елань-Коленовского городского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обрабатывающие производства | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | х | х | х | х | х | 2 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| образование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 | 1 | х | 2 | 2 | 1 |

Общее число предприятий, организаций и учреждений в 2009 году составило 15.

По формам собственности предприятия представлены федеральными, муниципальными, частными и смешанными (с государственной долей участия) учреждениями. Предприятия федеральной формы собственности составляют 10% муниципальной формы собственности составляют 24%,  предприятия частной формы собственности  составляют 57%  и смешанной – 10%. В 2009 году количество предприятий частной формы собственности увеличилось в 2 раза.

Экономическая база в Елань-Коленовском городском поселении представлена следующими предприятиями:

- ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» - производство сахара;

- ООО «Дружба плюс» МТФ, РММ, склад – производство сырого молока, с/х;

- ООО «Воронеж нефтепродукт» АЗС №13 – розничная торговля моторным топливом;

- ПБОЮЛ Буткова И.В. АЗС - розничная торговля моторным топливом;

- Филиал ОАО РЖД – ж/д перевозки;

- ГУЗ Областной медицинский центр мобрезервов «Резерв» - складское хозяйство.

Промышленность  в Елань-Коленовском городском поселении представлена предприятием ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» - производство сахара и 2 предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

| Показатели | Ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, всего | тыс. руб. | 711834 | 831302 | 863328 | 1604632 |
| Средняя численность работников | тыс. чел. | 0,755 | 0,722 | 0,666 | 0,512 |
| Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 62100 | 82436,1 | 87446 | 92533,7 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 6854 | 9515 | 10942 | 15060 |

За рассматриваемый период (2006-2009гг) объем производства вырос на 125,4%. В сравнении с 2008 годом на 85,9%.Численность работников за рассматриваемый период снизилась на 32%. Среднемесячная заработная плата за рассматриваемый период выросла в 2,2 раза.

В 2009 году  общий объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 47552 тыс. рублей. 59% продукции сельского хозяйства производится в сельхозпредприятиях, 41% -хозяйствами населения.

| Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - зерно (в весе после доработки) | 224,4 | 1351 | 1744,2 | 3189,9 | 4640 | 3794,2 |
| - сахарная свекла | 115,5 | 2190 | 1625,9 | 9101 | 12001 | 10625,1 |
| - подсолнечник | 9580 | 399 | 436,2 | 1046 | 429 | 1019,5 |
| - картофель | 121,8 | 891 | 603 | 881 | 721 | 234,15 |
| - овощи | 458,7 | 325,6 | 490 | 394 | 394 | 5352 |
| - скот и птица (на убой в живом весе) | 114,4 | 51 | 58 | 64 | 14 | 86,5 |
| - молоко | 123,7 | 31 | 1080 | 1109 | 490 | 573 |
| -яйца, тыс. штук | 298,8 | 123 | 400 | 450 | 450 | 334,5 |

За рассматриваемый период с 2004 по 2009 год можно отметить стремительный рост производства сахарной свеклы, в абсолютных величинах показатель вырос в 92 раза.  Так же можно отметить рост производства зерна в 16,9 раза; овощей в 11,7 раза; картофеля в 1,9 раза; яиц в 1,1 раза; молока в 4,6 раза. Показатели производства других сельскохозяйственных продуктов снизились – подсолнечника в 9,4 раза;  скот и птица  в 1,3 раза.

Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц, тыс. руб. | 72 | 178 | 72 | 71 | 63,4 | 76 |
| Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. | 0 | 0 | 29,7 | 187 | 132,7 | 630,8 |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 5407 | 6107 | 8388 | 13112 | 13317 | 17006 |
| Земельный налог, тыс. руб. | 8300 | 10200 | 8066 | 10757 | 10855,9 | 10852 |

Наибольший доход  в бюджет в 2009 году принес налог на доходы физических лиц (61%).  На протяжении рассматриваемого периода можно отметить увеличение этого показателя в 3 раза. Земельный налог составил 39% дохода.

Показатели бюджета Елань-Коленовского городского поселения

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 9515,8 | 13116,8 | 13767,7 | 13627,5 |
| Исполнение к плану на год, % | 100,09 | 99,8 | 98,7 | 100 |
| Собственные доходы, тыс. руб. | 9093,7 | 12240,3 | 12606 | 12345,2 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб. | 422,1 | 876,5 | 1161,7 | 1190,2 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования, % | 4,6 | 6,7 | 8,4 | 8,7 |
| Доходы бюджета на душу населения, руб. | 2521 | 3748 | 4032 | 4074 |
| Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 9390,6 | 1320,6 | 13346,1 | 13647,9 |
| Исполнение к плану на отчетный период, % | 98,6 | 99,6 | 98,3 | 99,6 |
| Расходы бюджета на душу населения, руб. | 2490 | 3787 | 3908 | 4080 |

Анализ бюджета поселения за 2006-2009 гг. показывает, что доходная часть бюджета увеличилась в 2009 году в 1,4 раза. Доля собственных доходов в структуре доходной части бюджета Елань-Коленовского городского поселения составила в 2009 году  91%. Таким образом, можно отметить, что наибольшим источником доходной части бюджета являются собственные доходы.

Вывод

Проведенный анализ исполнения бюджета Елань-Коленовского городского поселения за 2006-2009 годы свидетельствует о том, что налоговые поступления в бюджет не обеспечивают в полном объеме формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

2.4. Земельный фонд и категории земель.

Согласно данным ОАО ЦЧОНИИгипрозем

площадь Елань-Коленовского городского поселения составляет 2750,19* га, в том числе площадь рабочего посёлка – 398,69 га, посёлка Горелые Ольхи– 7,85 га, посёлка Согласие – 3,81 га. Площадь населенных пунктов 410,35 га.

Согласно данным предоставленным администрацией Елань-Коленовского городского поселения (по состоянию на 01.01.2009г.) площадь поселения составляет 2,75 тыс. га, площадь земель населенных пунктов – 410,35га.

Имеющиеся расхождения по площади  Елань-Коленовского городского поселения и населенных пунктов сельского поселения в  данных ОАО ЦЧОНИИ гипрозем, инвентаризации земель и данных представленных администрацией сельского поселения, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель лесного фонда.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Елань-Коленовского городского поселения по категориям :

| № п/п | Категория | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 2,75 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,410 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,577 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 0,35 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий | - |
| 6 | Земли лесного фонда | 1,303 |
| 7 | Земли водного фонда | 0,02 |
| 8 | Земли запаса | 0,09 |

2.4.1. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

# Границы Елань-Коленовского городского поселения установлены Законом Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района". Общая площадь в установленных границах составляет 2750,19* га, в том числе, в черте поселений – 410,35 га.

# Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены ряд изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. В частности, слова "черта поселений" заменены словами "граница населенных пунктов", а категория «земли поселений» заменена категорией «земли населенных пунктов».

# С учетом этих изменений федерального закона установленная в соответствии с Законом Воронежской области от 12.11.2004 г. № 68-ОЗ площадь в границах населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения составляет 410,35 га.

В то же время в соответствии с данными паспорта  Муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 года, площадь земель населенных пунктов составляет  950га, что в два раза превышает площадь, установленную законом. Это явилось следствием того, что к категории земель населенных пунктов отнесены земли, фактически используемые промышленным предприятием ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», которые в действующей классификации земель по категориям должны быть отнесены к землям промышленности и иного специального назначения согласно статье 87 Земельного кодекса Российской Федерации.

- земли, учтённые в паспорте Елань - Коленовского городского поселения как земли НП.

Перечень участков являющихся собственностью ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»

| № | Кадастровый номер | Площадь, кв.м | Категория земель по данным кадастровой палаты | Положение участка в соответствие с Законом Воронежской областной Думы № 63-03 «Об установлении границ …» от 15.10.2004 г (ред. От 19.10.2009) | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36:17:08 00 007:0003 | 324100 | Земли населенных пунктов | 37425 кв.м в границах НП, | ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» |
|  |  |  |  | 286675 кв.м за границами НП |  |
| 2 | 36:17:08 00 007:0001 | 238500 | Земли населенных пунктов | В границах НП |  |
| 3 | 36:17:08 00 007:0002 | 692700 | Земли населенных пунктов | За границами НП |  |
| 4 | 36:17:08 00 015:0003 | 28400 | Земли населенных пунктов | В границах НП |  |
| 5 | 36:17:08 00 015:0001 | 1446900 | Земли населенных пунктов | 1329653 кв.м.за границами НП; |  |
|  |  |  |  | 124596 кв.м. за границами НП на территории Коленовского СП |  |
| 6 | 36:17:08 00 015:0002 | 121200 | Земли населенных пунктов | За границами НП |  |
| 7 | 36:17:08 00 005:0001 | 107600 | Земли населенных пунктов | За границами НП |  |
|  | Общая площадь296 га |  | В границах НП 31 га |  |
|  |  |  | За границами НП 265 га |  |

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Елань-Коленовского городского поселения (на 01.01.2009 г.) земли сельскохозяйственного назначения на территории поселения отсутствуют. Проблема заключается в том, что часть земель сельскохозяйственного назначения учтена как земли населённого пункта. Необходимо уточнение площади земель сельскохозяйственного назначения.

2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с данными паспорта Елань-Коленовского городского поселения (на 01.01.2009) общая площадь земель промышленности составляет 0,35 га.

В паспорте не указана расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,  обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Границы земель промышленности. В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта. В соответствии с п. 1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Елань-Коленовского городского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  М «Дон»- Бобров- Таловая-Новохопёрск  (В7-0) и автомобильная дорога общего пользования регионального значения  «М «Дон»-Бобров-Таловая-Новохопёрск»- пос. Студёный (26-17)

Границы земель связи. На основании ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи, а также границы зон инженерной инфраструктуры.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Елань-Коленовского городского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения объектов радиовещания, телевидения, информатики. На территории городского поселения расположены: линии ВОЛС.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Елань-Коленовского  городского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, скотомогильника, свалки твердых бытовых отходов .

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположено одно кладбище общей площадью 5 га и один скотомогильник.

| Административно-территориальное отделение | Населенный пункт | Кол-во | Площадь кладбища, га | Закрытое/ действующее | Расстояние до жилой застройки (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елань-Коленовское ГП | Р.п. Елань Коленовский | 1 | 5 | действующие | 0,5 |

По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

Необходимо однозначно определить границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Требуется проведение инвентаризации земель данной категории и внесение изменений в соответствующую учетную документацию.

2.4.4.Земли особо охраняемых территорий

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий также относят земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения и водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории

городского поселения земли особо охраняемых природных территорий не зарегистрированы.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения расположен 1 памятник истории и архитектуры, Братская могила №129.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории городского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Земли рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и

спортивной деятельности граждан.

На реке Елань существуют стихийно сложившиеся места купания и пляжного отдыха. Необходимо оборудование стихийных пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

2.4.5. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления ( вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Площадь земель лесного фонда на территории Елань-Коленовского городского поселения составляет 1303га. Два лесных массива, расположенные на территории поселения относятся к Степному и Горело - Ольховскому участковым лесничествам Новохопёрского лесничества.

Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах

территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат лесные участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхоз формирований (колхозные леса)

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель лесного фонда.

2.4.6. Земли водного фонда

Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 102 Земельного кодекса РФ, устанавливающую определение земель водного фонда. В соответствии со ст.102:

«1.К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Согласно паспортным данным, предоставленным администрацией Елань-Коленовского городского поселения  – площадь зарегистрированных земель водного фонда на территории Краснянского  0,02 тыс. га., к ним относится река Елань.

В водоохранных зонах рек допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, соблюдение режима использования данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами (п.4, п. 6 ст. 36 Град К.)

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составных элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображение на схемах  генерального плана (Градостроительный кодекс РФ, ст.23, п.6)  зон с особыми условиями  использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда не рассматриваются в  документах территориального планирования и регулируются положениями водного кодекса.

2.4.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Елань-Коленовского городского поселения площадь земель запаса состовляет 0,09 га.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4., выявлены следующие проблемы  Елань-Коленовского городского поселения: в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Елань-Коленовского городского поселения показывает, что площади многих категорий не установлены.

2.4.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Агентством государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, садоводческих и огороднических объединений вне черты поселений, земель промышленности и иного специального назначения вне черты поселений, земель водного фонда.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения необходимо установить границы земельных участков и территорий:

- границы земель населенных пунктов;

- в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения границы земель промышленности, энергетики, связи и информатики и иного специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки ТБО);

2.5. Планировочная организация городского поселения и функциональное

зонирование территории населенных пунктов

1. Планировочная организация территории городского поселения включает в себя

следующие элементы:

• городское поселение;

• населенный пункт;

• планировочный микрорайон;

• планировочный квартал;

• сформированный земельный участок.

2. Территория городского поселения определяется границей муниципального

образования.

3. Территория населенного пункта определяется границей городского населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или

территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При

определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях

учитываются положения действующего генерального плана поселения и прочей

градостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами,

бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими

обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории Елань-Коленовского городского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения и представлен тремя населенными пунктами: рабочий посёлок Елань-Коленовский, посёлок Согласие и посёлок Горелые Ольхи, которые застроены индивидуальной усадебной застройкой. Селитебные территории населённых пунктов сформировались вдоль естественного рельефа местности. Основная часть территории в границах Елань-Коленовского городского поселения представлена землями лесного фонда.

2.5.1. Зонирование территории населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ  особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов городского поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны, их границы с учетом планировочной специфики поселения, фактического  использования земель поселения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения произведено в соответствии с фактическим использованием территории.

В результате функционального зонирования территория населённого пункта делится на функциональные зоны с различными видами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории городского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Елань-Коленовского городского поселения.

Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны  –  территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений  (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона - территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона - территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории городского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. На данных территориях возможна  реконструкция существующих объектов, в настоящее время не используемых.

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

Зоны специального назначения  предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

2.5.2 Планировочная структура населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения

Планировочная структура р.п.  Елань-Коленовский.

Елань-Коленовский рабочий посёлок – административный центр поселения. Расположен в центральной части поселения. Заезд в посёлок осуществляется с западной стороны, по улице Центральной.

Елань-Коленовский рабочий посёлок является самым большим по территории и по численности населения Елань-Коленовского городского поселения. Планировочная структура населённого пункта обусловлена его расположением вдоль реки Елань. Основная часть населённого пункта, расположена на левом берегу реки. В её состав входит промышленная территория сахарного завода, жилая, общественная и рекреационная зоны. Рабочий посёлок имеет четко-выраженный крупный общественный центр, расположенный с двух сторон ул. Центральной, где располагаются администрация поселения, детская школа искусств, поликлиника, ФАП, аптека, ДК, библиотека, гостиница, предприятия торговли, отделение связи, почтовое отделение, опорный пункт охраны порядка, пожарная часть, парикмахерская.

Планировочная структура посёлка Согласие.

Посёлок Согласие расположен в западной части Елань-Коленовского городского поселения. Сообщение с административным центром поселения осуществляется по грунтовой дороге. Населенный пункт удален от р.п.  Елань-Коленовский на 5 км к западу. Жилая застройка на территории населенного пункта представлена индивидуальными жилыми домами. Населённый пункт имеет вытянутую планировочную структуру.

Планировочная структура посёлка Горелые Ольхи.

Посёлок Горелые Ольхи расположен в северной части Елань-Коленовского городского поселения  в 5 км от от р.п.  Елань-Коленовский.  Связь  с административным центром осуществляется по грунтовой дороге.   На 01.01.2009 в посёлке не проживает ни одного человека.

2.5.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана городского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном случае границы зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане городского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

При разработке Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения  учитывались следующие планировочные ограничения:

2.5.3.1. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

Для разработки генерального плана Елань-Коленовского городского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории должны быть использованы следующие ограничения:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона газопроводов;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи;

На территории поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения  – М «Дон»- Бобров-Таловая-Новохопёрск  (В7-0) - III категории (ширина придорожных полос 50 м);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения  – «М «Дон»-Бобров-Таловая-Новохопёрск»- пос. Студёный (26-17) - IVкатегории (ширина придорожных полос 50 м);

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

При разработке Генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствие с Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранная зона воздушных линий электропередач

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы ЛЭП10 кВ - 10 м от проекции крайних проводов, ЛЭП35 кВ - 15 м от проекции крайних проводов, ЛЭП220 кВ - 25 м от проекции крайних проводов.  Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

По территории Елань-Коленовского городского поселения проходят линии электропередач 0,4кВ,10кВ,35кВ и 110 кВ .

Охранная зона линий связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Елань-Коленовского городского поселения проходит кабель междугородней  связи и линии ВОЛС

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Новохопёрского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в Генеральном плане поселения эти зоны отображены в соответствии с нормативными требованиями. Требуется корректировка Генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

2.5.3.2.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"  в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

На территории имеются ряд предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды

Реестр предприятий и санитарно-защитных зон:

| Административно-территориальная единица | Населенный пункт, адрес | Наименование предприятия | Класс опасности | СЗЗ по СанПин 2.2.1-2.1.1 1200-03 | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елань-Коленовское городское поселение | Р.п Е-Коленовский | ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" | 2 | 500 | Производство сахара |
|  | Р.п Е-Коленовский | ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" поля фильтрации | 3 | 300 | Производство сахара |
|  | р.п. Е-Коленовский | ООО « Дружба плюс»МТФ | 5 | 50 | Производство сырого молока |
|  | р.п. Е-Коленовский | ООО "Дружба плюс" РММ | 4 | 100 | Сельское хозяйство |
|  | ст. Ольха | филиал ОАО РЖД |  |  | Жд перевозка |
|  | р.п. Е-Коленовский | ООО "Дружба плюс склад ГСМ | 4 | 100 | Сельское хозяйство |
|  | р.п. Е-Коленовский, ул. Свободы, 17 | ГУЗ Областной медицинский центр мобрезервов "Резерв" | 5 | 50 | складское |

На территории Елань-Коленовского городского поселения располагается одно кладбище:

| Административно-территориальное отделение | Населенный пункт | Кол-во кладбищ | Площадь, га | Закрытое/ действующее | Расстояние до жилой застройки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елань-Коленовское ГП | р.п. Елань- Коленовский | 1 | 3 | действующее | 0,5 |

В соответствии с СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 этот объект имеет V класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м (сельские кладбища).

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположено 2 скотомогильника

| Сведения по захоронениям и скотомогильникам |  |
| --- | --- |
| Район | Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор) | Количество скотомогильников | Расcтояние от населенного пункта (км) | Дата открытия скотомогильника |
| Скотомогильники действующий |
| Новохопёрский | р.п. Елань- Коленовский | 1 | 1 | 1989 |
| Скотомогильники сибиреязвенный |
| Новохопёрский | р.п. Елань-Коленовский | 1 | 1 | 1996 |

В соответствии с СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 эти объекты имеют I класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м (скотомогильники).

СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника не соответствует требованиям  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, необходима его ликвидация с последующим переносом на вновь выбранный земельный участок.

На территории Елань-Коленовского городского поселения, в границах населённого пункта, размещено пять несанкционированных (временных) свалок бытовых отходов. В соответствии с СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 I класс опасности — санитарно-защитная зона 1000 м.

2.5.3.3.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Елань-Коленовского городского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПин 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположены 2 артезианских скважины, 2 башни Рожновского и 1 родник.

2.5.3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, они имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что в Водном кодексе РФ существует  понятие береговой линии и береговой полосы –полосы земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

По территории Елань-Коленовского городского поселения протекает река Елань, она является объектом общего пользования.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

1)    распашка земель;

2)    размещение отвалов размываемых грунтов;

3)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме зон с особыми условиями использования отображены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ.).

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров. Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Елань-Коленовского городского поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока км. | Размер береговой линии (полосы), м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Елань | 165 | 20 | 50 | 200 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Согласно ст.14 Федерального закона Воронежской области №73- ФЗ от 03.06 2006 (в ред. от 14.07.2008) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

## - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

## -осуществление мер по охране таких водных объектов;

## - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

## К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

2.5.3.5. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона культурного слоя.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Елань-Коленовского городского поселения приведен в разделе «1.2. Историко-градостроительный анализ территории поселения».

2.5.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспечиваемостью Р%

| № п/п | Река | Населенный пункт | Район/ бассейн | Максимальные уровни весеннего половодья |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Новохоперский муниципальный район |
| 46 | Елань | Елань-Коленовский | Новохоперский/ Савала | 92,93/ 70 | 92,88/ 66 | 92,82/ 40 | 92,68/ - | 92,48/ - |

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, эрозионные процессы и т.д.), которые вызваны морфологическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения  благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов. На территории городского поселения развиты процессы заболачивания пойм рек  и днищ балок.

Нарушенные территории. Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Карьеры на территории поселения отсутствуют,  однако выявлен небольшой комплекс экзогенных геологических процессов, таких как заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5., выявлены следующие проблемы, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1. В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Новохопёрского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план городского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

3. Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

2.6. Объекты местного значения

2.6.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Елань-Коленовского городского поселения лежит на администрации.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарного резервуара — объемом 2000 куб.м, артезианских скважин (3 штуки; глубина свкажин 90 м), водонапорных башен – 1 шт, объёмом 30 куб.м,  сетей и водоводов (протяженностью 4,05 км). Общая производительность водозаборов составляет 1,44  тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.

На территории Елань-Коленовского городского поселения действуют ведомственные водозаборы, муниципальные - подлежат тампонированию.  Зоны санитарной охраны водозаборов  в целях санитарно-эпидемиологической надежности назначены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПин 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом санрежима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1937 года и износ основных фондов составляет в среднем около 100%, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести полную реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установливаются  водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 67 литров.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 65,9 %.  Из этого следует, что необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Водоотведение

Система канализации  городского поселения Елань-Колено -  централизованная, раздельная. Канализование от среднеэтажной застройки происходит по централизованной схеме, со сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию стоков от жилой застройки и загрязненных производственных стоков, с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую канализацию. На территории поселения находятся поля фильтрации ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» принимающие в себя муниципальный сток, объем сточных вод, поступающих на очистку:

- хозяйственно-бытовых — 252,5 куб.м/сут;

- производственных — 2690,4 куб.м/сут.

Зоны санитарной охраны предусмотрены в соответствии с СанПин 2.2.1/21.1.1200-03. Необходимо провести изыскания по разработке и размещению БОС для муниципального стока, соответствующих современным требованиям.

Перекачка стоков ведется 2 КНС.

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 5 м. Материал труб  - керамика, чугун, асбестоцемент, полиэтилен и сталь.

Амортизационный износ сетей и сооружений составляет около 90 %.

Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение Елань-Коленовского городского поселения развивается на базе сжиженного газа. Существует проект на газифицирование природным газом, от проектируемой АГРС «Елань-Колено».

Распределение газа по поселению будет осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА.

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через проектируемые газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

По данным администрации Елань-Коленовского городского поселения:

- природным газом газифицировано — 0 %; сжиженным газом — 100 %.

Теплоснабжение

Существующее положение

В  Елань-Коленовском городском поселении  Новохоперского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. Часть общественных зданий  имеет печное отопление.

В качестве топлива используется в основном уголь.

Основные технические характеристики котельных  сведены в таблицу (по данным администрации):

| Местоположение котельной | Количество и тип котлов | Проектная мощность в Гкал/час | Год ввода | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы | У-5 — 2 шт | 0,63 | Нет данных | Уголь/ 169 т |
| Котельная сах-заводской больницы | БКМЗ 100Т — 2 шт | 0,22 | Нет данных | Уголь/ 100 т |
| Котельная СОШ | КВР-0,25 — 3 шт | 0,75 | Нет данных | Уголь/ 400 т |
| Котельная ООО «Елань» | Бкд 75 — 4 шт | 4 | Нет данных | Мазут/ 5000тыс.куб.м |

Годовой  расход топлива на отопление социально значимых объектов:

- уголь — 1246 т;

- мазут — 5000 тыс. м3.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Елань-Коленовского городского  поселения на 2010 год.

Таблица 2

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 19,74 17,01 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт и с/х, пром. предприятия поселения | 6,16 5,31 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 25,89 22,32 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | Увеличения нет |
| б) соцкультбыт и с/х, пром. предприятия поселения | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 25,89 22,32 |  |

Электроснабжение.

Существующее положение.

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Елань-Коленовского городского поселения,  взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Елань-Коленовского городского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/35/10-6 кВ «Елань-Колено», так же на территории поселения находится ПС 35/10 кВ «ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»а». По балансовой принадлежности электросетевые объекты поселения относятся к производственному отделению «Борисоглебские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Через территорию  поселения проходят ВЛ 110 кВ  Елань-Колено тяг. - Таловая тяг. И ВЛ 35 кВ Елань-Колено тяг. - Абрамовка.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 17 шт, присоединенной мощностью — 3050  кВа)

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Елань-Коленовское городское поселение сведены в таблицу №1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол-во и мощность трансформаторов шт/кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 2-8 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 2 | КТП 2-9 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 3 | КТП 2-10 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 4 | КТП 2-11 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 5 | КТП 2-12 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 6 | КТП 2-13 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 7 | КТП 2-14 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 8 | КТП 8-18 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 9 | КТП 8-19 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 10 | КТП 3-20 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 11 | КТП 3-21 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 12 | КТП 3-22 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 13 | КТП 3-23 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 14 | КТП 3-24 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 15 | КТП 3-25 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 16 | КТП 3-26 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 17 | КТП 3-27 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Протяжённость ВЛ 10 кВ — 10  км.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Протяжённость ВЛ 35 кВ — 35  км.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Связь.

Существующее положение.

В настоящее время организациям и населению Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

  - формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

  - повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

  - расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

  - переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи:

Елань-Коленовское городское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

В населённых пунктах, входящих в поселение, размещено 1 фиксированный таксофон, радио таксофонов — 3 шт.

Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего  — 583 единиц.

Почтовая связь.

В настоящее время в городском поселении имеется одно почтовое отделение связи, расположенное в административном здании. Почтовое отделение связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Почтамты (количество единиц) | Отделения связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | писем | Пери одичес ких изданий | Посылок | Пере водов | Телеграмм |  |
| Елань-Коленновский | - | 1 | 200 | 300 | 10 | 10 | 1 | + |

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Доля населения пользующихся интернетом — 10 %. Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в Елань-Коленовском городском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Елань-Коленовском городском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»,  ОАО «ВымпелКом» и другие. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100%.

Система телевидения и радиовещения.

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории городского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2008-2010 годы», основной целью которой является:

создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы:

  - обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2010 году -3 ч. 40 мин.;

  - обеспечение распространения сигнала программ ГУП "Студия "Губерния" в соответствии с расширением зоны вещания;

  - компенсация затрат на подготовку и выпуск программ ГУП "Студия "Губерния"

Система телевидения и радиовещения.

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории городского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2008-2010 годы», основной целью которой является:

создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы:

  - обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2010 году -3 ч. 40 мин.;

  - обеспечение распространения сигнала программ ГУП "Студия "Губерния" в соответствии с расширением зоны вещания;

  - компенсация затрат на подготовку и выпуск программ ГУП «Студия» Губерния

2.6.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения с запада  на восток проходит железнодорожная магистраль Лиски-Поворино. Через реку Елань имеется мост. На территории р.п.  Елань-Коленовский расположена станция Ольха.

Автомобильный транспорт.

По территории городского  поселения проходят две автодороги общего пользования регионального значения   М «Дон»- Бобров- Таловая-Новохопёрск  (В7-0) и  «М «Дон»-Бобров- Таловая-Новохопёрск»- пос. Студёный (26-17), согласно Постановлению администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. N 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 01.03.2006 N 141, от 24.08.2007 N 782, постановления правительства Воронежской области от 19.01.2010 N 21).

Кроме областных, на территории поселения расположены грунтовые внутрихозяйственные дороги:

- от р.п.  Елань-Коленовского в северном направлении к п. Горелые Ольхи – дорога песчаная, проходит вдоль границы лесного фонда, по границе поселения.

- От р.п. Елань-Коленовского в южном направлении, по правому берегу реки Елань к п. Согласие. Эта дорога в половодье затапливается.

Перевозки водным и воздушным видами транспорта на территории поселения

отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Главными улицами для населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения являются: ул. Народная, ул. Кольцова, ул. Заводская, ул. Свободы на территории Елань Коленовского рабочего посёлка . Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Остальные улицы имеют меньшее значение, выполняют роль проездов к местам проживания, дублирующих основные направления. Светофорные объекты на территории населенных пунктов отсутствуют.

Большинство внутрипоселковых автодорог нуждается в расширении и благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень улиц, расположенных на территории

Елань-Коленовского городского поселения

с их характеристиками

(по данным, предоставленным администрацией городского поселения)

| №№ пп | Название улиц | Протяженность км | Ширина км | Покрытие | Примечание (уличное освещение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилужная | 1,2 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 2 | Нагорная | 0,7 | 0,4 | грунт | нет |
| 3 | Гагарина | 0,35 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 4 | Октябрьская | 1,4 | 0,5 | грунт | нет |
| 5 | Терешковой | 0,8 | 0,3 | асфальтовое | нет |
| 6 | Карла Маркса | 0,95 | 0,4 | грунт | нет |
| 7 | пер.Речной | 0,35 | 0,3 | асфальтовое | нет |
| 8 | Комсомольская | 0,65 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 9 | Большевистская | 0,75 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 10 | 8 Марта | 0,5 | 0,3 | грунт | нет |
| 11 | Мира | 0,95 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 12 | 9 Января | 0,5 | 0,3 | грунт | нет |
| 13 | Первомайская | 0,95 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 14 | Набережная | 0,6 | 0,3 | асфальтовое | нет |
| 15 | пер.Рабочий | 0,3 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 16 | Пролетарская | 0,45 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 17 | Ленинградская | 0,55 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 18 | Горького | 0,7 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 19 | Шолохова | 0,7 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 20 | пер.Шолохова | 0,45 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 21 | Харламова | 0,7 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 22 | Цветочная | 0,35 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 23 | Титова | 0,8 | 0,4 | грунт | нет |
| 24 | Центральная | 0,65 | 0,5 | асфальтовое | есть |
| 25 | пер.Садовый | 0,25 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 26 | пер.Школьный | 0,2 | 0,3 | асфальтовое | есть |
| 27 | пер.Сахарный | 0,25 | 0,3 | грунт | нет |
| 28 | пер.Пионерский | 0,25 | 0,3 | грунт | нет |
| 29 | Парковая | 0,25 | 0,3 | грунт | нет |
| 30 | Беговая | 0,5 | 0,3 | асфальтовое | нет |
| 31 | Спортивная | 0,25 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 32 | мкр Краснотал | 0,25 | 0,3 | асфальтовое | нет |
| 33 | Народная | 0,85 | 0,3 | асфальтовое | есть |
| 34 | Свобода | 0,95 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 35 | проспект Кольцова | 0,95 | 0,3 | асфальтовое | есть |
| 36 | Ленина | 0,35 | 0,5 | асфальтовое | есть |
| 37 | пер.Степной | 0,35 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 38 | Заводская | 1,5 | 0,5 | асфальтовое | нет |
| 39 | Советская | 0,5 | 0,4 | асфальтовое | есть |
| 40 | Кирова | 0,7 | 0,4 | грунт | нет |
| 41 | Мостовая | 0,35 | 0,4 | грунт | нет |
| 42 | Вокзальная | 0,3 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 43 | Станционная | 0,5 | 0,4 | грунт | нет |
| 44 | Подлесная | 0,4 | 0,4 | грунт | нет |
| 45 | пер.Луговой | 0,1 | 0,4 | грунт | нет |
| 46 | пеер.Чапаева | 0,1 | 0,4 | грунт | нет |
| 47 | Ольховая | 0,7 | 0,4 | асфальтовое | нет |
| 48 | п.Горелые Ольхи | 0,7 | 0,4 | грунт | нет |
| 49 | п.Согласие | 0,7 | 0,4 | грунт | нет |

Общественный пассажирский транспорт.

Индивидуальный транспорт.

Пассажирские перевозки осуществляет автотранспортное предприятие, обслуживающее Елань-Коленовское городское поселение – филиал ООО «Новохопёрского АТП». На территории поселения действует один межпоселенческий маршрут пассажирского транспорта Таловая - Новохопёрск.

На территории Елань-Коленовского  рабочего посёлка расположены две остановки пассажирского транспорта на улице Ленина и переулке Пионерском. Требуется обустройство остановок общественного транспорта.

Хранение автомобилей на территории городского поселения  осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

В Елань-Коленовском городском поселении отсутствуют площадки для хранения индивидуального транспорта и специально оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными остановками.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.3., выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры городского поселения:

Проблема 1. Улично-дорожная сеть: Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов.

Проблема 2. Устройство дороги с щебневым покрытием на месте грунтовой, соединяющий р.п.  Елань Коленовский и п. Согласие.

Проблема 3. Строительство асфальтированной автодороги на месте грунтовой, соединяющей р.п.  Елань Коленовский и п. Горелые Ольхи.

Проблема 4. Необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров.

Проблема 5. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов.

Проблема 6. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

Проблема 7. Необходимо придание официального статуса грунтовым (внутрихозяйственным) дорогам с установлением их категорий и планированием соответствующих мероприятий по их обустройству, согласно региональным нормативам проектирования.

Проблема 8. Необходимо организовать подъезды к зонам специального назначения и противопожарным водоёмам .

Проблема 9. В случае развития поселения как рекреационного центра необходимо строительство подъездов к рекреационным зонам, устройство велосипедных дорожек.

Проблема 11. Все последующие преобразования транспортных сетей и отдельных объектов транспортной инфраструктуры должны планироваться с учетом их высокой значимости в развитии социо-культурного каркаса городского поселения.

Проблема 9. Необходима организация магистралей общегородского значения для усиления транспортных связей между планировочными районами Елань-Коленовского городского поселения и создания дополнительных выходов на внешние автодороги по основным направлениям.

2.6.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения представлена  одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в городском поселении составляет от 12 до 50 соток. Так же на территории р.п. Елань-Колено распологаются 2-х и 3-х этажные дома. По расчету в многоэтажной застройке на данный момент проживает 641 человек.

По состоянию на 01.01.2009 г. в Елань-Коленовском городском поселении насчитывается 1324(774) домовладений (квартир). Общая площадь жилищного фонда – 33,3 тыс.кв.м., в том числе жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 24 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда Елань-Коленовского городского поселения представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 г)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 33,3 | 101,9 | 33,3 | 33,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,3 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | - | - | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 26 | 26 | 24 | 24 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 1324(880) | 1324(880) | 1324(774) | 1324(774) |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс.кв.м | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 45 | 45 | 55 | 55 |
| 5.2. | канализацией | % | 40 | 40 | 42 | 42 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |  |  |
| 5.4. | газоснабжением | % |  |  |  |  |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % |  |  |  |  |
|  | - сжиженным газом | % |  |  |  |  |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 34 | 34 | 55 | 55 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс.руб. | 502 | 1218.3 |  |  |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ |  | 3 |  |  |  |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ |  | 2 |  |  |  |

Из данных, представленных в таблице, видно, что обеспеченность жилой площадью одного жителя достаточно высокая – 24,4 м.кв. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное. Однако, на территории поселения имеется жильё в ветхом и аварийном состоянии.

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В результате анализа состояния жилищного фонда городского поселения выявлены следующие проблемы:

1. Требуется увеличение объёма муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

2. Необходим ремонт существующего муниципального жилого фонда.

2.6.4. Объекты социальной инфраструктуры городского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Елань-Коленовского городского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме «Методики...» нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», общественное обслуживание города необходимо группировать в систему центров:

- В городах следует формировать систему общественных центров, включающую общегородской центр, центры планировочных районов (зон), жилых и промышленных районов, зон отдыха, торгово-бытовые центры повседневного пользования, а также специализированные центры (медицинские, учебные, спортивные и др.), которые допускается размещать в пригородной зоне.

Примечание. Число, состав и размещение общественных центров принимаются с учетом величины города, его роли в системе расселения и функционально- планировочной организации территории.

- В общегородском центре в зависимости от его размеров и планировочной организации следует формировать системы взаимосвязанных общественных пространств (главных улиц, площадей, пешеходных зон), составляющих ядро общегородского центра.

Все сферы обслуживания необходимо разделить на 3 ступени по принципу периодичности посещений:

- учреждения повседневного пользования, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения,  для городов  их радиус обслуживания  приравнивается к 500 метрам или 5 минутам пешеходной доступности;

- учреждения периодического пользования, которые должны размещаться в небольших городах или районах крупных городов и обслуживать население города (района), проживающее в пределах 20 минутной пешеходной доступности от него;

- учреждения эпизодического пользования, размещение которых целесообразно в областном и в межрайонных центрах или в городском центре крупного города.

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность городского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана городского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Рассмотрим объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения по их видам.

Учреждения образования.

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального, профессионального и среднеспециального образования (периодический уровень). Кроме того, в городском центре могут быть размещены и дополнительные учреждения, расширяющие сферу образовательных услуг, такие как детские школы искусств и творчества, специализированные ДДУ и школьные учреждения.

В систему образования Елань-Коленовского городского поселения входят (на 01.01.2009 г.):

- Детский сад «Светлячок», ёмкостью 150 мест,  посещающих 97 детей;

- МОУ Елань-Коленовская СОШ №2, ёмкостью 640 мест, обучающихся 371 человека ;

- Кроме того, в Елань – Коленовском  рабочем посёлке функционирует детская школа искусств на 10 мест, а фактическая  загрузка 8 человек.

Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 300м в городской местности. Для школ радиус доступности варьируется от 750м  до 500м для начальных классов.

В Елань-Коленовском городском поселении емкость школ выше нормативной. Таким образом, по нормативным расчетам емкость школ превышает потребности поселения.

На схеме территориальной доступности объектов образования Елань-Коленовского городского поселения  видно, что радиусы доступности школ частично охватывают территорию Р.п.  Елань-Коленовский.

На данный момент необходим капитальный ремонт здания детского сада.

Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Елань-Коленовского городского поселения входят:

- Поликлиника , 72 посещений/смена

- ФАП, 7 посещений/смена

- 2 Аптеки

- 2 машины скорой помощи

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП в городской местности  - 1000 м, аптек – 800 м. На схеме территориальной доступности объектов здравоохранения Елань-Коленовского городского поселения видно, что территория Р.п.  Елань-Коленовский частично находится в зоне радиуса обслуживания объектов здравоохранения.  Посёлок Согласие и посёлок Горелые Ольхи  не попадает в радиус обслуживания амбулаторий, ФАП и аптек. На данный момент есть необходимость в проектировании и строительстве больницы на 30 коек.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. В Елань-Коленовском городском поселении на данный момент нет учреждений социального обеспечения.

На территории  Елань-Коленовского городского поселения рекомендуется  проектирование и строительство дома престарелых, на месте бывшего дома интерната.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

Для центра административного самоуправления устанавливается радиус обслуживания- 1200 м. На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Елань-Коленовского городского поселения  видно, что в зону радиусов обслуживания попадают те населенные пункты, в которых представлен соответствующий вид обслуживания.

Данные по количеству и расположению организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых  учреждений и отделений связи

| Наименование | Полный адрес | Единицы | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделения связи, почта | Р.п. Елань - Коленовский, ул. Кольцова, 6 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка | Р.п. Елань - Коленовский, ул. Кольцова, 8 | Кол-во | 1 |
| Опрный пункт охраны правопорядка | Р.п. Елань - Коленовский, ул. Кольцова, 6 | Кол-во | 1 |
| Административное здание | Р.п. Елань - Коленовский, ул. Кольцова, 6 | Кол-во | 1 |

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории сахарного завода Елань-Коленовского городского поселения расположена одна гостиница на 12 мест. Существует необходимость в проектировании и строительстве гостиницы на  20 мест.  Так же с целью развития сферы отдыха и туризма на территории Елань - Коленовского городского поселения требуется  размещение двух баз отдыха на берегу реки Елань.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что отрасль будет развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На территории городского поселения функционирует 21 магазин и 4 киоска, 1 кафе,2 бара, парикмахерская и предприятие по предоставлению ритуальных услуг.

Так же есть одно предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУЖЭП «Уют», работающих 9 человек.

Радиус обслуживания для данных учреждений и предприятий обслуживания в городских поселениях 500 м.

На территории городского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Возможно расширение сети кафе, досуговых предприятий различных форм собственности в связи с развитием населенных пунктов.

В настоящее время есть необходимость в проектировании и строительстве:  предприятия бытового обслуживания на 34 рабочих места и в строительстве банно-оздоровительного комплекса  на 20 помывочных мест.

Перечень  предприятий оказывающих бытовые услуги населению на территории р.п.  Елань-Коленовский Новохоперского района по состоянию на 01.0.1.2010 г.

| № п/п | Наименование предприятия | Перечень оказываемых услуг | Адрес | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Виктория» | Продовольственные товары | Ул. Базарная, 8 | 2 |
| 2 | Магазин «Меркурий» | ТПС | Ул. Кольцова, 8-а | 10 |
| 3 | Магазин «Феникс» | ТПС | Ул. Базарная, 4 | 9 |
| 4 | Магазин «Сана» | Лекарственные средства | Ул. Ленина, 1Б «А1» | 4 |
| 5 | Магазин «Хозяин» | Хозяйственные товары | Ул. Ленина, 1Б «А» | 4 |
| 6 | Магазин «Надежда» | Продовольственные товары | Пр. Кольцова, 1 | 2 |
| 7 | Магазин «Абсолют» | Продовольственные товары | Ул. Народная, 1Б | 2 |
| 8 | Магазин «Домашний» | Продовольственные товары | Ул. Заводская, 41 | 1 |
| 9 | Магазин «Сказка» | ТПС | Ул. Свободы, 23 | 4 |
| 10 | Магазин | Продовольственные товары | Ул. Свободы, 20 | 4 |
| 11 | Киоск | Аудио-видео | Пр. Кольцова, б/н | 1 |
| 12 | Магазин №41 | Продовольственные товары | Ул. Базарная, 8 | 3 |
| 13 | Магазин№32 | Галантерея | Ул. Базарная, 6 | 2 |
| 14 | Магазин «Надежда» | ТПС | Пер. Степной, 15-а | 2 |
| 15 | Магазин | Продовольственные товары | Ул. Прилужная, б/н | 1 |
| 16 | Магазин №33 | Склад хранения товаров | Ул. Базарная, 5 |  |
| 17 | Магазин №35 | Хозяйственные товары | Ул. Базарная, 3 | 2 |
| 18 | Аптечный пункт | Лекарственные средства | Пр. Кольцова, 1-а | 3 |
| 19 | Магазин «Причал» | Продовольственные товары | Пр. Кольцова, 5-а | 4 |
| 20 | Магазин «1000 мелочей» | Хозяйственные товары | Ул. Базарная, 1 | 4 |
| 21 | Магазин «Березка» | ТПС | Ул. Мира, 41 | 4 |
| 22 | Магазин «Мир вкуса» | Продовольственные товары | Пр. Кольцова, 1-а | 4 |
| 23 | Киоск | Продовольственные товары | Ул. Октябрьская, б/н | 2 |
| 24 | Киоск | Продовольственные товары | Пр. Кольцова, 7 | 1 |
| 25 | Магазин «Елена» | ТПС | Ул. Спортивная, 9 | 2 |
| 26 | Магазин «Зеленый мир» | Хозяйственные товары (растения) | Ул. Базарная, 2 | 1 |
| 27 | Сотовый салон «Моби Лайн» | Сотовая связь | Ул. Базарная, 5 | 1 |
| 28 | Магазин «Газ приборы» | Бытовая техника | Пр. Кольцова, 6 | 1 |
| 29 | Парикмахерская | Услуги населению | Ул. Базарная | 2 |
| 30 | Ритуальные услуги | Услуги населению | Пр. Кольцова, 6 | 1 |
| 31 | МУЖЭП «Уют» | ЖКХ | Пер. Садовый,7 | 9 |

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г., к вопросам местного значения поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционирует ДК в Елань – Коленовском рабочем посёлке, мощностью 600 мест.  В нем находится библиотека с общим книжным фондом – 13702 томов . Также имеется два небольших музея в школе и в детском саду.

Радиус обслуживания для учреждений  и предприятий данного вида в городских поселениях – 750м., который частично охватывает населённые пункты.

На данный момент Программой экономического и социального развития Новохопёрского муниципального района Воронежской области на 2006 – 2010 годы  запланирована реконструкция ДК «Кристалл» в Елань – Коленовском рабочем посёлке с целью – восстановления культурно-досугового центра городского поселения.

Мероприятием предусмотрено проведение работ по реконструкции существующего здания Дома культуры, включающих перепланировку здания, реконструкцию несущих конструкций кровли, ремонт внутренних помещений, потолков, оконных и дверных блоков, замена отопительной системы.

Так же в процессе реконструкции планируется размещение кинотеатра в здании Дома культуры.

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание. В Елань-Коленовском рабочем посёлке функционирует два спортивных зала  и десять спортивных площадок, есть необходимость в  реконструкции двух спортивных площадок  на ул. Центральной и ул. Свободы.

С точки зрения доступности, для плоскостных спортивных сооружений  установлен радиус пешеходной доступности 5 мин. или 500 м, а для спортивных залов 2,5-3 км. Населённые пункты Елань-Коленовского городского поселения частично охвачены радиусами обслуживания плоскостных спортивных сооружений.  Посёлок Согласие и посёлок Горелые Ольхи  не попадает в радиус обслуживания.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Елань-Коленовском городском поселении

| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района |
| --- |
| Наименование | Полный адрес | Единицы измерения | Показатель |
| Дошкольные детские учреждения | Детский сад "Светлячок" | пр. Кольцова, 14 | кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 150/97 |
| Общеобразовательные школы | МОУ Елань-Коленовская СОШ № 2 | ул. Свободы, 19 | кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 640/371 |
| Профтехучилище | ГОУНПО ПУ-45 | пр. Кольцова, 10 | кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 250/226 |
| Детские внешкольные учреждения | ф-л Новохоперской ДШИ | ул. Центральная 4 | кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 10/8 |
| Врачебные амбулатории или ФАП | Поликлиника | пр. Кольцова, 4 (бывшая больница) | кол-во коек в стационаре или посещ/смена | 72 посещ/смена |
|  | ФАП | проспект Кольцова д. 4 | кол-во коек в стационаре или посещ/смена |  |
| Станции скорой помощи |  |  | кол-во вызовов в сутки | 2 машина |
| Аптеки |  | пр. Кольцова 1в; ул.Ленина 1Б | кол-во | 2 |
| Плоскостные спорт.сооружения | Стадион | ул. Парковая | площадь, га | 10 спортплощадок |
| Спортзал | Спортзал при школе | есть | площадь,м² | 150 |
|  | Спортзал ДК "Кристалл" | есть | площадь,м² | 150 |
| Досуговый центр | ДК "Кристалл" | ул.Центральная 4 | кол-во мест | 600 |
| Библиотеки |  | ул. Центральная 4 | кол-во мест/кол-во томов | ___/13702 на схеме показаны еще 2 библ (при школе и ПТУ) |
| Магазины |  |  | кол-во/торговая площадь, м² | 21 маг 4 киоска |
| Рынки |  | ул. Базарная, д. 2 | кол-во/торговая площадь, м² | 1/____ |
| Предприятия общественного питания | Столовая при школе, кафе |  | кол-во/кол-во посадочных мест | 4/178 |
| Гостиница |  | ул. Кольцова 6а | кол-во/кол-во мест | 1/14 |
| Отделения банка |  | р.п. Елань-Коленовский, Кольцова 8 | кол-во/кол-во операцион.мест | 1 |
| Отделение связи, почта |  | ул. Кольцова 6 | кол-во | 1 |
| Опорный пункт охран.порядка |  | ул. Кольцова 6 | кол-во | 1 |
| Пожарная часть |  | ул. Кольцова 1 | кол-во | 1 (кол-во машин-1) |
| Административное здание | Администрация гп | ул. Кольцова 6 | кол-во | 1 |

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания произведён в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчетов приняты следующие показатели (по состоянию на 01.01.2009 г.):

- численность жителей - 3345человек;

- количество детей в возрасте 0-6 - 206 человек;

- количество детей в возрасте 7-15 - 263 человек;

- количество детей в возрасте 16-18 – 112 человек.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений представлены в таблице:

| №п/п | Наименование учреждения обслуживания | Ед. изм. | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ | мест | 150 | 143 | 300 м |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 640 | 364 | 500 м (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 750 м |
| 3 | Профтехучилище | мест | 250 | 60 | - |
| 4 | Детские внешкольные учреждения | мест | 10 | 36 | - |
| 5 | Поликлиники, врачебные амбулатории и ФАП | посещений/ смена | 72 | 68 | 1000 м |
| 6 | Аптеки, аптечные пункты | единиц | 2 | 1 на 6 тыс. жит. | 800 м |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | площадь, га | 10 шт | 0,75 | 500 м |
| 8 | Спортивные залы | площадь, кв. м | 3000 | 1325 | 2,5-3 км |
| 10 | Культурно-досуговые учреждения | кол-во мест | 600 | 378 | 500-750 м |
| 11 | Библиотеки | Мест/тыс. ед. хранения | /13,7 | 19/19 | 500-750 м |
| 12 | Магазины | м. кв. торговой площади | 4070 | 1060 | 500 м |
| 13 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 178 | 151 | 500 м |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 12 | 34 | 500 м |
| 15 | Центр административного самоуправления | единиц | 1 | не менее 1 | 1200 м |
| 16 | Отделение банка | единиц | 1 | не менее 1 | 500-750 м |
| 17 | Отделение связи | единиц | 1 | не менее 1 | 500-750 м |
| 18 | Опорный пункт охраны правопорядка | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 19 | Баня | помывочных мест | - | 19 | 500 м |
| 20 | Гостиница | мест | 12 | 14 | - |

Вывод:

В ходе анализа, проведенного в данном разделе, выявлен ряд проблем относительно

объектов социальной инфраструктуры, находящихся полномочиях как органов местного самоуправления муниципального района, так и городского поселения:

1)  Радиусы обслуживания дошкольных детских учреждений охватывают только часть территории р.п.  Елань-Коленовский. Решение данной проблемы возможно за счет организации дополнительного транспортного сообщения

2) Реконструкция Дома культуры с размещением в нём кинотеатра;

3) Необходимо формирование структуры центров общегородского значения с

комплексом объектов бытового обслуживания, культуры, спорта, торговли.

4)Требуется организация маршрутов до работающих объектов здравоохранения из удаленных жилых районов населенных пунктов;

5) Количество единиц хранения в библиотеках городского поселения превышает

нормативные требования. Однако необходимо своевременное пополнение и обновление  библиотечных фондов;

6)Внутри жилых кварталов необходимо оборудование физкультурно-спортивных площадок для населения;

7)Возможно развитие сети кафе, магазинов, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности в связи с развитием и застройкой города;

8) Решение многих проблем, возникающих в сфере социальной инфраструктуры,

возможно с помощью привлечения инвесторов, а также за счет частной предпринимательской деятельности.

2.6.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположено два объекта  культурного наследия местного значения: памятник «Мать родина зовёт» и памятник погибшим воинам.

2.6.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

Массовый отдых жителей поселения

На территории поселения отсутствуют благоустроенные места для массового отдыха. По берегам р. Елань стихийно сложились три места для купания.

Территория поселения обладает всеми возможностями, чтобы в перспективе создать здесь многофункциональную туристическо-рекреационную зону. На данный момент на территории поселения нет ни одной базы отдыха.

Данным Генеральным планом предусматривается проектирование и строительства двух современных  баз отдыха в пойме реки Елань  общей площадью13 га. На их территории необходимо предусмотреть: спальные корпуса для отдыха прибывающих, и объекты отдыха такие как: банно-оздоровительный комплекс,  детские площадки, спортивные площадки, столовая, кафе, прокат спортинвентаря.

Необходимо проведение мероприятий по организации благоустроенных мест массового отдыха и развития системы зон рекреации, в том числе за счет привлечения инвесторов.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Территория Елань-Коленовского городского поселения озеленена, в основном, за счет озеленения приусадебных участков. Следует решить вопрос по организации детских площадок и территорий для отдыха населения. Улицы населенного пункта благоустроены лишь частично, пешеходные зоны неблагоустроены.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв.м. на человека. На данный момент в Елань-Коленовском городском поселении проживает 3447 человек. Площадь озеленения по нормативу должна составлять 4,1 га.   Фактическое озеленение соответствует нормативу.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.6., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется благоустройство центрального парка: асфальтирование дорожек, разбивка клумб, установка скамеек, установка светильников, ограждение территории.

Проблема 2. Требуется устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов.

Проблема 3. Требуется устройство  пешеходных тротуаров.

Проблема 4. Требуется организация и благоустройство мест массового отдыха жителей поселения.

Проблема 5. Требуется благоустройство спортивных площадок в рекреационных зонах.

2.6.7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории поселения расположены пять несанкционированных свалок. Сбор и вывоз бытовых отходов с территорий населенных пунктов осуществляется ЖКХ – Елань Коленовское на санкционированную свалку в  Новохопёрское городское поселение.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов

Для Елань-Коленовского городского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территории домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост объемов ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. На территории перспективной застройки необходимо определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблема 2. Требуется рекультивация территории свалок и организация контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО.

Проблема 3. Требуется разработка  схемы  планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории городского  поселения.

2.6.8. Места захоронения

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположено 1 кладбище общей площадью 5га.

| Административно-территориальное отделение | Населенный пункт | Кол-во | Площадь кладбища, га | Закрытое/ действующее | Расстояние до жилой застройки (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елань-Коленовское ГП | Р.п. Елань Коленовский | 1 | 5 | действующие | 0,5 |

Необходимо территориальное расширение кладбища  на 3 га.

Скотомогильники

На территории Елань-Коленовского городского поселения распологается два скотомогильника, один из которых по данным, сибириязвенный.

2.6.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

Эти вопросы подробно рассматриваются в III томе настоящего генплана.

В Елань-Коленовском городском поселении пожарная часть расположена на территории сахарного завода. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Елань-Коленовского городского поселения действуют две пожарные машины.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.9., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется наличие пожарных проездов между строениями.

2.7. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

| Перечень имущества, подлежащего отнесению к собственности Новохоперского муниципального района |
| --- |
| ( Елань-Коленовское городское поселение) |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Балансодержатель | Площадь, кв.м | Этажность | назначение | Год ввода в эксплуатацию | Размер земельного участка, га |
| 1 | Здание :1Ап1А | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 19 | МОУ Елань-Коленовская СОШ №2 | 3699 | 4 | Образовательное учреждение | 1960 |  |
| 2 | Здание котельной школы | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 19 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 137,2 | 1 | Котельная школы | 1988 | 1,5484 |
| 3 | Спальный корпус | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 5567 | 2 | Образовательное учреждение | 1961 | 2,8109 |
| 4 | Здание школы учебный корпус | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 2323,8 | 3 | Образ. учр. | 1963 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2этМОУДОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  | “Новохопер, детск. школа искусств” |  |  |
| 5 | Здание столовой при школе | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 318,8 | 1 | столовая | 1960 |  |
| 6 | Парадный вход | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 57,2 | 1 | парадный вход | 1969 |  |
| 7 | здание гаража | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 100 | 1 | Гараж | 1961 |  |
| 8 | Здание прачечной | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 151 | 1 | Прачечная | 1961 |  |
| 9 | Здание склада овощной | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 96,8 | 1 | Склад | 1961 |  |
| 10 | Здание склада материальный | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 86,9 | 1 | Склад | 1961 |  |
| 11 | Здание подстанции | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Свободы, 21 | МОУ Елань-Коленовского СОШ №2 | 26 | 1 | Подстанция | 1961 |  |
| 12 | отдельно стоящее здание | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул.Кольцова, 14 | Е-Коленовский | 1244,4 | 2 | Детский сад | 1938 | 0,502 |
|  |  |  | Детский сад общер. вида “Светлячок ” |  |  |  |  |  |
| 13 | здание школы | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул. Свободы, 21 | МОУ Е-Коленовская СОШ №2 | 99 | 1 | Школа | 1961 |  |
| 14 | Здание | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, Пр.Кольцова, 10 | ГОУНПО | 1380 | 2 | ПУ-45,БТИ, | 1938 | 1,4968 |
| 15 | Здание гаража | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, пр. Кольцова, 4а | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 76,7 |  | Гараж | 1981 |  |
| 16 | Здание сарая б-цы р.п. Е-колено | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, пр. Кольцова, 4а | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 41,6 |  | Сарай | 1981 |  |
| 17 | Здание сарая б-цы р.п. Е-колено | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, пр. Кольцова, 4а | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 21,9 |  | Сарай разрушен | 1981 |  |
| 18 | отдел стоящее здание,литер:1А.2Аа | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, пр. Кольцова, 4а | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 212 |  | поликлиника | 1966 |  |
| 19 | зданиестационара,литер:АА1А2А3а | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, пр. Кольцова, 4а | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 934,2 |  | стационар | 1937 |  |
| 20 | Здание сарая б-цы р.п. Е-Колено | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, пр. Кольцова, 4а | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 45,7 |  | сарай | 1981 |  |
| 21 | Здание ФАПА | Новохоперский район, р.п. Е-Коленовский, ул. Центральная, 6 | МУЗ “Новохоперская ЦРБ” | 81 |  | ФАП | 1969 |  |

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Елань-Коленовского городского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития городского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Елань-Коленовское городское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности.

3. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Елань-Коленовского городского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Елань-Коленовского городского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома II «Анализ состояния территории Елань-Коленовского городского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем Генерального плана городского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона № 131-ФЗ от  06.10.2003 непосредственно к полномочиям  администрации городского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Елань-Коленовского городского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- предложения по административно-территориальному устройству Елань-Коленовского городского поселения;

- предложения по градостроительному зонированию территории Елань-Коленовского городского поселения;

- предложения по обеспечению  территории Елань-Коленовского городского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению  территории Елань-Коленовского городского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению  территории Елань-Коленовского городского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению территории Елань-Коленовского городского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- предложения по обеспечению территории городского поселения местами сбора бытовых отходов;

- предложения по обеспечению территории городского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III настоящего Генерального плана, в разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Елань-Коленовского городского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Елань-Коленовского городского поселения установлены законом Воронежской областной Думы № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (ред. от 19.10.2009г.). Генеральным планом не предусмотрено изменение границ городского поселения.

Границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ (ред. 27.12.2009 г., с изм. и доп. Вступил в силу 01.03.2010), Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ (в действующей редакции).

Один земельный участок общей площадью 46 га, расположен кадастровом квартале с номером 36:17:0800007, относится к территории Коленовского сельского поселения.  По уставу Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области, зарегистрированного постановлением администрации № 1402 от 03.12.2004, граница между Елань-Коленовским  городским поселением и Коленовским сельским поселением проходит таким образом, что кадастровый квартал № 36:17:0800007 относится к территории Елань-Коленовского городского поселения.

В связи с этим 83 человека (41 домовладение), фактически проживающие на землях с/х назначения  Коленовского сельского поселения зарегистрированы на территории р.п.Елань-Коленовский. Необходимо включение Участка №1 в границы населённого пункта – р.п.Елань-Колено.

## «13) Территория поселения не может входить в состав территории другого поселения» - согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона от 06.03.2003 г. №131-ФЗ: «Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. Закон субъекта Российской Федерации об изменении границ муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период кампании местного референдума».

По инициативе органов местного самоуправления Елань-Коленовского городского поселения и Коленовского сельского поселения необходимо проведение мероприятий по подготовке необходимой документации для изменения границ между поселениями и для внесения изменений в закон Воронежской области от 12.11.2004 года № 68-ОЗ «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований  Новохоперского района», в соответствии с пунктом 4.3. «Уточнение границ муниципальных образований Воронежской области» Приказа Департамента архитектуры и строительной политики воронежской области от 1 августа 2011 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие градостроительной деятельности в воронежской области на 2012 - 2014 годы».

Генеральным планом рекомендуется проведение мероприятий по изменению границ Елань-Коленовского городского поселения по смежеству с Коленовским городским поселением.

Участок №1, S = 46 га, граница включаемого в границы Елань-Коленовского городского поселения земельного участка проходит от точки пересечения существующей границы Елань-Коленовского городского поселения с ул. Титова  в общем северо-восточном направлении по границе муниципального образования до пересечения с кадастровым кварталом №  36:17:0800007, далее в общем юго-западном направлении по границе кадастрового квартала №  36:17:0800007 до точки пересечения существующей границы Елань-Коленовского городского поселения с ул. Титова.

Площадь земельного участка указана приблизительно, требуется её уточнение в процессе межевания.

Нумерация участка приведена в соответствии с картой «Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения ……». Для данного участка необходимо проведение дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание содействия в подготовке документации для изменения границ Елань-Коленовского городского поселения по смежеству с Коленовского сельского поселения Новохопёрского муниципального района и внесения изменений в закон Воронежской области от 12.11.2004 года № 68-ОЗ «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района». Участок №1, S = 46 га, граница включаемого в границы Елань-Коленовского городского поселения земельного участка проходит от точки пересечения существующей границы Елань-Коленовского городского поселения с ул. Титова в общем северо-восточном направлении по границе муниципального образования до пересечения с кадастровым кварталом № 36:17:0800007, далее в общем юго-западном направлении по границе кадастрового квартала № 36:17:0800007 до точки пересечения существующей границей Елань-Коленовского городского поселения с ул. Титова. Включение в границы р.п. Елань-Коленовский одного участка ориентировочной площадью 10 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ. | Первая очередь |
| 1. | Проведение мероприятий по установлению показателей площади земель в границах муниципального образования. | Первая очередь |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

Проектные предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения приведены на схемах 1 (I).

3.2 Базовый прогноз численности населения Елань-Коленовского городского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность, трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства.

Расчеты основных показателей демографического развития Елань-Коленовского городского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 N 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 - 2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области» и ее подпрограммы «Здоровый ребенок», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003-2006 годы и на период до 2010 года», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области», «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2002-2007 годы (Анти ВИЧ/СПИД)», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2002-2008 годы» и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей (2004-2010годы)», «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005-2010 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы».

На повышение качества жизни направлены программы: «Газификация Воронежской области», «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы», «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2002-2010 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области», «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области», а также в рамках Программы экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы».

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Елань-Коленовского ГП.

| Показатели | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- |
|  | 2009г | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3345 | 2403 | 1780 |
| Вероятный прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3345 | 3282 | 2985 |
| Оптимистический прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3345 | 3427 | 3193 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Елань-Коленовском ГП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики городского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития немного улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Елань-Коленовского ГП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли населения 0,01% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Елань-Коленовского городского поселения в 2030 году снизится до 2,985 тыс. чел.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Елань-Коленовского ГП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 3345 | 3282 | 2985 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 469 14% | 427 13% | 388 13% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1880 56% | 1870 57% | 1701 57% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 996 30% | 985 30% | 896 30% |

3.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры городского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории городского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, городского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории городского поселения.

3.3.1. Функциональное зонирование

Согласно п.5 ч.6 ст.23 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры городского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Развитие жилых зон предусмотрено в р.п. Елань-Коленовский, планируется освоение двух земельных участков общей площадью 16 га  с целью возведения индивидуального жилья повышенной комфортности.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны размещены в Елань Коленовском рабочем посёлке.

Общественно-деловые зоны сконцентрированы в основном в центральной части населённых пунктов. Доформирование и развитие общественно-деловых зон на перспективу планируется в р.п. Елань-Коленовский. Необходимо развитие центров общепоселенческого значения.  Данные территории обозначены на схеме генерального плана условными радиусами, в границах которых планируется формирование и развитие общепоселенческих центров с выделением преобладающих общественно-деловых функций.  На территории Р.п.  Елань-Коленовский планируется формирование общественно-деловой зоны за счет строительства предприятий питания и культурно-бытового назначения.

3. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами. Производственные зоны на территории Р.п.  Елань-Коленовский расположены в северо-восточной части поселения. Развитие производственных зон на территории рабочего посёлка не предусмотрено.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры. Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры отображено на схемах 3(I)-7(I)

5. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. Планируется благоустройство и развитие сложившихся участков рекреационных зон. Настоящим Генпланом предусматривается создание новых рекреационных зон на берегу реки Елань и в центре Р.п.  Елань-Коленовский.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения) используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. Зоны специального назначения на территории  поселения представлены одним кладбищем. Развитие зон специального назначения планируется за счёт расширения существующего кладбища.

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по функциональному зонированию |
| 1 | Развитие жилой зоны: |
|  | 1.1. | Развитие сложившихся жилых зон на территории населенных пунктов преимущественно за счет реконструкции, в основном, существующей малоценной и ветхой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками. | Первая очередь — Расчетный срок |
|  | 1.2. | Обеспечение удобных связей жилья с основными объектами трудового и культурно-бытового обслуживания. | Первая очередь — Расчетный срок |
|  | 1.3. | Освоение участка общей площадью 16га в восточной части Р.п. Елань-Коленовский под жилую застройку. |  |
| 2 | Развитие общественно-деловой зоны: |
|  | 2.1 | Развитие сложившихся общественных центров общепоселенческого значения на территории Р.п. Елань-Коленовский, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь — Расчетный срок |
|  | 2.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . | Первая очередь — Расчетный срок |
| 3 | Развитие производственной зоны: |
|  | 3.1. | Инвентаризация и упорядочение территорий в целях рационального использования производственных зон. | Первая очередь |
| 4 | Развитие рекреационной зоны: |
|  | 4.1 | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений на территории населенных пунктов. | Первая очередь — Расчетный срок |
|  | 4.2 | Создание и поддержание участков рекреационного озеленения во всех частях населенных пунктов. | Первая очередь — Расчетный срок |

3.3.2. Градостроительное зонирование

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения определены по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Градостроительное зонирование согласно ст.1 п.6 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

После утверждения Генерального плана в плане его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Елань-Коленовского городского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке правил землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 п.7 ГрКРФ). В границах населенного пункта (ст. 35, п.2 ГрК РФ) могут определяться следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-зоны жилой застройки иных видов;

-общественно-деловые зоны;

-зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

-рекреационные зоны;

-зоны специального назначения;

-иные территориальные зоны.

В соответствии с ч.1 ст. 31 ГрК РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

В соответствии со ст. 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Елань-Коленовского городского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ. | Первая очередь |

3.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения положена идея повышения интенсивности градостроительного использования территории городского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития территорий. Оптимальный выбор направления развития Елань-Коленовского городского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах городского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Елань-Коленовского городского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок генерального плана в 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация так и современные нормативные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Важным структурным элементом городского населенного пункта является общественный центр, на его территории необходимо обеспечить планировочную и композиционную связь расположения общественных зданий. Проектом предполагается формирование общественных центров общепоселенческого значения на территории Р.п.  Елань-Коленовский. Структура данных центров должна дополняться объектами повседневного использования в жилой застройке.

На перспективу необходимо:

• Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

• Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

• Сформировать структуру общественных центров общепоселенческого значения в соответствии со сложившимся транспортным каркасом на территории Р.п.  Елань-Коленовский;

• При реконструкции и формировании застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному

проектированию;

• Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения

имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов;

3.4. Предложения по размещению на территории Елань-Коленовского городского поселения объектов капитального строительства местного значения

3.4.1. Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Елань-Коленовского городского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы  №1, 2. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Таблица №1

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Районы существующего жилого фонда | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Елань-Коленновское ГП | 0,641 2,806 | 300 230 | 192,3 645,38 | 230,76 774,46 |
|  | Поливочные нужды | 2,99 | 70 | 208,95 | 250,74 |
|  | Итого |  |  | 1046,63 | 1255,96 |

Таблица №2

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Елань-Коленновское ГП | 743,68 | 892,42 |
| Поливочные нужды | 208,95 | 250,74 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 74,4 | 89,28 |
| Итого | 1027,03 | 1232,44 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

В связи с полным износом скважин, а также, с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо искать альтернативные источники водоснабжения

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем  100 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Строительство 2-х скважин в р.п.  Елань-Коленовский.

- Строительство водопроводных сетей в р.п.  Елань-Коленовский.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Водоотведение

Проектные решения.

Проектные решения канализации р.п.  Елань-Коленовский базируются на основе существующей системы с учетом увеличения водоотведения на основе разрабатываемого генерального плана и существующего состояния сетей и сооружений.

Система канализации предусматривается раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения, которые следует построить.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица №1

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы существующего жилого фонда | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Елань-Коленновское ГП | 0,641 2,806 | 300 230 | 192,3 645,38 | 230,76 774,46 |
|  | Итого |  |  | 837,68 | 1005,21 |

Таблица №2

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход м3/сут. | Maксимальный сут.расход м3/сут. |
| Елань-Коленновское ГП | 743,68 | 892,42 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 74,4 | 89,28 |
| Итого | 818,08 | 981,7 |

Схема канализации.

Система канализации  городского поселения Елань-Коленовского, централизованная, раздельная. Канализование от многоэтажной и среднеэтажной застройки происходит по централизованной схеме, со сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию стоков от жилой застройки и загрязненных производственных стоков, с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую канализацию. На территории поселения находятся поля фильтрации ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»а, принимающие в себя муниципальный сток.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению объектов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Проектные решения.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных);

  - среднеэтажная застройка.

В среднеэтажную застройку и индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности - газовые плиты и проточные газовые водонагреватели. Отопление в домах среднеэтажной застройки — централизованное, горячее водоснабжение — частично централизованное, частично — от газовых проточных водонагревателей.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2985 х 300 м3/год | 895,5 тыс.м3/год | 447,75 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта |  | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Предприятия нового соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
|  | Итого: |  | 895,5 тыс.м3/год | 447,75 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 895,5 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

Обеспечение газом нового жилого района усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления, подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- газоснабжение р.п.  Елань-Коленовский /из ОЦП Газоснабжение Воронежской области на 2010 — 2015 годы/;

- строительство магистральных газопроводов к п. Новопокровский, п. Шевлягинский, п. Бороздинский, п. Московский-2, п. Ленинский, с. Ярки, с. Подгорное, с. Подосиновка /из ОЦП Газоснабжение Воронежской области на 2010 — 2015 годы/;

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения

Теплоснабжение

Проектные предложения.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- строительство блочной котельной для администрации Елань-Коленовского городского поселения (из ОЦП «Газификация Ворорнежской области на 2010-2015 годы»)

- перевод на газ котельных:

- Котельная больницы

- Котельная сах-заводской больницы

- Котельная СОШ

- Котельная ООО «Елань»

-  реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и среднеэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающие на газе.

Электроснабжение

Предложения по развитию сетей.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 3,345 | 2,985 | - | 1256685 |
| 2 | Промышленность | - | - | - | 3350000 |
| 3 | Соцкультбыт | - | - | - | 84000 |
| 4 | С/х | - | - | - | 343000 |
| 5 | Наружное освещение | - | - | - | 40000 |
| 6 | Транспортом | - | - | - | 18000 |
| 7 | Прочими потребителями | - | - | - | 250000 |
| 8 | итого | - | - | - | 5341685 |
| 9 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 1068337 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 6410022 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 5128017,6 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 5128,02 тыс кВт. Час.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях: роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования; переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники, для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных

Связь

Проектные предложения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

улучшение быстроты и качества обслуживания.

3.4.2. Предложения по обеспечению  территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения,  осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения.

В результате анализа современного состояния территории Елань-Коленовского городского поселения  были выявлены основные проблемы:

 Низкий уровень обслуживания пассажирским транспортом

существующего малоэтажного частного фонда;

Отсутствие транспортных связей в северной и южной части Елань-Коленовского рабочего посёлка;

Требуется поэтапное развитие сети общественного транспорта.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности и благоустройство существующих остановочных павильонов.

На расчетный срок предусматривается устройство подъезда с асфальтированным покрытием к запроектированным контейнерным площадкам для сбора и временного накопления отходов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Елань-Коленовского городского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории городского поселения с целью увеличения её пропускной способности; | Первая очередь |
| 2. | Укладка асфальтового покрытия на улицах с грунтовым покрытием 9,15км. | Расчетный срок |
| 3. | Устройство дороги со щебневым покрытием на месте грунтовой до Согласие протяженностью 1 км; | Первая очередь |
| 4. | Строительство асфальтированной автодороги на месте грунтовой до п. Горелые Ольхи протяженностью 1,5 км; | Первая очередь |
| 5. | Строительство асфальтированной автодороги на месте грунтовой до проектируемой базы отдыха протяженностью 1,5 км; | Первая очередь |
| 6. | Строительство асфальтированной автодороги до проектируемого пляжа 0,2 км; | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схемах 3(I) и 4(II).

3.4.3. Предложения по обеспечению  территории городского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Для реализации жилищной программы требуется расширение муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), молодых специалистов и молодых семей.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Елань-Коленовского городского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда городского поселения при выполнении требовании экологии, гигиены, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры. | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда 2.7 тыс. м2. | Первая очередь |
| 3. | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное. | Первая очередь - расчетный срок |
| 4. | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | Первая очередь - расчетный срок |
| 5. | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам), в частности выделение земельных участков для строительства таких домов | Первая очередь - расчетный срок |
| 6. | Увеличение объемов жилого фонда с 33,3 тыс.кв. м до 56 тыс.кв. м. | Расчетный срок |
| 7. | Рост жилищной обеспеченности с 9,9 кв.м/чел до 19 кв.м/человека. | Расчетный срок |
| 8. | Развитие жилого фонда за счет реконструкции существующего жилого фонда и за счет строительства нового жилого фонда на свободных от застройки территориях в существующих границах жилых кварталов. | Расчетный срок |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, показаны на схемах 1(I), 12 (II), 13(II).

3.4.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Генеральным планом зарезервированы земельные участки под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для малого предпринимательства.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм, с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Перечень мероприятий по обеспечению на территории городского поселения условий для развития промышленного производства и малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сахарного завода с вводом нового оборудования и с увеличением мощности до 11400 т/сут | Первая очередь |

3.4.5. Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного значения городского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг (видиотеки, специализированные спортклубы и т.д), реформирование коммерческо – деловой сферы, направленное на повышение деловой активности населения (разукрупнение учреждений и предприятий) и, как следствие, - увеличение общего количества мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Социальная сфера– финансируется из бюджета средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Проектом предлагается формирование в структуре р.п. Елань Коленовского двух подсистем обслуживания социально-гарантированного уровня:

- вблизи жилья –для предоставления населению социально - гарантированных услуг массового повседневного и периодического спроса;

- и в системе общественного центра – для предоставления услуг эпизодического спроса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остаётся прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Ориентировочный (контрольный) расчёт потребности в остальных объектах обслуживания произведён в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* .

Перечень мероприятий по обеспечению территории Елань-Коленовского городского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство гостиницы на 20 мест | Первая очередь |
| 2. | Проектирование и строительство дома быта на 34 рабочих места | Первая очередь |
| 3. | Проектирование и строительство банно-оздоровительного комплекса на 20 помывочных мест | Первая очередь |
| 4. | Проектирование и строительство больницы на 30 коек | Первая очередь |
| 5. | Проектирование и строительство дома интерната для престарелых и инвалидов на 30 мест | Первая очередь |
| 6. | Проектирование и строительство Церкви | Первая очередь |
| 7. | Реконструкция стадионов на ул. Центральной и ул. Свободы | Первая очередь |
| 8. | Капитальный ремонт детского сада | Первая очередь |
| 9. | Капитальный ремонт здания администрации | Первая очередь |
| 10. | Капитальный ремонт здания ФАП | Первая очередь |
| 11. | Реконструкция ДК «Кристалл» с размещением в нём кинотеатра на 100 мест | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 2(II), 10(II), 11(II), 12(II), 1(I).

3.4.6. Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по обеспечению территории городского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2 | Благоустройство территории существующего парка культуры и отдыха площадью 3,2 га | Первая очередь |
| 5 | Нормативное озеленение участков производственной застройки 10-15% территории. | Первая очередь |
| 7 | Организация зон рекреации сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха на р. Елань общей площадью 3 га. | Первая очередь |
| 8 | Проектирование и строительство двух баз отдыха на берегу реки Елань общей площадью 13 га. | Расчетный срок |
| 9 | Очистка и зарыбление охладительных полей на территории Елань-Коленовского городского поселения. | Расчетный срок |

Места размещения объектов приведены на схемах 2(II), 10-14 (II), 1(I).

3.4.7. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Перечень мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга населения района; | Первая очередь |
| 2 | Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению; | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 3(II), 12(II), 2(I).

3.4.8. Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям администрации городского поселения относится организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов и мусора. Также к полномочиям администрации городского поселения относится содержание мест захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории городского поселения со сроком реализации до 2011 г. | Первая очередь |
| 2 | Устройство площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории новой застройки и проектируемых рекреационных зон. | Первая очередь |
| 3 | Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров ёмкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт». | Первая очередь |
| 4 | Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров ёмкостью 0,75 м3 . | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство территории кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 6 | Расширение существующего кладбища на 3 га. | Расчетный срок |
| 7 | Закрытие и ликвидация действующего сибиреязвенного скотомогильника. | Первая очередь |
| 8 | Закрытие и ликвидация действующего скотомогильника, и перенос его на вновь выбранный земельный участок с соблюдением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | Первая очередь |
| 9 | Строительство скотомогильника в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1-3(II), 12(II), 1-2 (I).

3.5. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Основной задачей гражданской обороны городского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО - предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения городского поселения возлагается на Главу поселения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного	и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства	муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III настоящего генерального плана.

4.Охрана окружающей среды

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн

Ниже в таблице представлены статистические данные  Управления по технологическому и экологическому надзору по Воронежской области в 2008 г. о количестве выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

| № п/п | Наименование предприятия | Город (населенный пункт) | Выброшено в атмосферу, тонн/год | Процент от общего выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" | р.п. Елань-Коленовский | 1288,4279840 | 87,65 |
|  | ОАО "Елань" | р.п. Елань-Коленовский | 181,5163480 | 12,35 |
|  | Всего | р.п. Елань-Коленовский | 1469,944 | 100 |

На предприятиях используются отсталые технологические процессы и устаревшее оборудование. Выбросы предприятий также в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Теплоснабжение осуществляется от котельных и печей на твердом топливе, в качестве резервного топлива используется мазут. Одной из основных причин значительных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического комплекса является высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие     очистки отходящих газов. В городском поселении функционирует сельскохозяйственное предприятие  ООО «Дружба плюс» (МТФ, РММ, склад я/х).  Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами с/х предприятия и котельных незначительна.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Елань-Коленовском городском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным, и трубопроводным транспортом.

Через поселение проходят дороги регионального и местного значения. Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Воздействие объектов железнодорожного транспорта (ОАО РЖД) на окружающую среду осуществляется при строительстве и реконструкции железных дорог, станционных путей, контактной сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций. Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды предприятиями железнодорожного транспорта к установленным предельно допустимым нормам за счет совершенствования применяемых технологических процессов и перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

По территории поселения проходят подводы газопровода высокого давления к населенным пунктам. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. В городском поселении расположены  предприятия II, IV, V класса опасности, являющиеся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий  является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

По данным областного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в Елань-Коленовском городском поселении не отмечались.

Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования  реки Елань являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов.

Основными источниками загрязнения реки и пойменных озер в городском поселении являются: сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

На территории Елань-Коленовского городского поселения отсутствуют муниципальные очистные сооружения сточных хозяйственно-бытовых вод населения. Стоки от многоэтажной и среднеэтажной застройки по централизованной системе поступают на КНС, затем на локальные очистные сооружения естественной биологической очистки ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод». Хозяйственно-бытовые воды не канализированных жилых домов поступают  в выгребные ямы.

В Елань-Коленовском городском поселении системы ливневой канализации нет. Поверхностный сток, формирующийся на территории жилой застройки  и промышленных площадок городского поселения, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Состояние бассейна водосбора можно характеризовать уровнем благоустройства и родом поверхностного покрова, степенью загрязнения территории и атмосферы, интенсивностью движения автотранспорта и т. д. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории городского поселения,  являются продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ в водоемы, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

## Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата. Техногенные комплексы и объекты представлены предприятиями: пищевого производства,  транспортной и коммунально-бытовой сферы. Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для населенного пункта и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, особенно в условиях, когда водоносные горизонты являются незащищенными, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер. В пределах Елань-Коленовского городского поселения развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной части селитебной территории. Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

По данным мониторинга подземных вод под полями фильтрации ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» (р.п Елань-Коленовский) фиксируется загрязнение подземных вод по жесткости карбонатной до 3,8 ПДК, железу 1,8 – 61 ПДК, аммонию 2,0  – 8,9 ПДК, органическим соединениям 1,7 – 12,2 ПДК и ХПК 1,0 – 6,5 ПДК вследствие чего повышена минерализация до 1,4 – 1,9  ПДК

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Существующее питьевое водоснабжение Елань-Коленовского городского поселения базируется в основном на подземных водах неоген-четвертичного комплекса, который эксплуатируется шахтными колодцами и 3-я водозаборными скважинами. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,05 км. Износ основных фондов водоснабжения составляет в среднем около 100%., изношенность водопроводных сетей достигает 100%. Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 65,9 %.

Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды низкого качества.

## Состояние почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой волнистой суглинистой равниной с черноземами выщелоченными суглинистыми и супесчаными типичными черноземами и врезанной овражно-балочной  сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

## Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

### Отходы производства

Основным источником образования токсичных отходов являются предприятия поселения. Данные по количеству отходов  производства в 2008г. представлены Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области.

| № п/п | Виды отходов | Образовалось, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | I класс опасности (чрезвычайно опасные) | 0,086 |
| 2. | II класс опасности (высоко опасные) | 2,311 |
| 3. | III класс опасности (умеренно опасные) | 15,796 |
|  | IV класс опасности (малоопасные опасные) | 91,447 |
|  | V класс опасности (практически неопасные) | 111861,444 |
|  | Всего | 111971,083 |

Наиболее опасным видом отходов, образующимся на территории поселения, являются ртутьсодержащие отходы (1-й класс опасности), основная масса которых представлена отработавшими люминесцентными и другими ртутьсодержащими лампами. Эти отходы необходимо собирать в специальные контейнеры на территории предприятий и затем сдавать на демеркуризацию. Основная масса отходов 2 и 3 класса опасности, образующихся на предприятиях, представлена нефтеотходами различных производств, нефтешламами, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы. К объектам длительного хранения отходов 4 класса опасности относятся поля фильтрации. Утилизация отходов 4 и 5 класса опасности, образующиеся на предприятиях поселения,  возможна на полигоне ТБО.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

По данным Управления ветеринарии Воронежской области в Елань-Коленовском городском поселении находятся 2 скотомогильника. Расстояние от населенного пункта одного скотомогильника не соответствует нормативным требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

### Твёрдые бытовые отходы

В Елань-Коленовском городском поселении захоронение отходов осуществляется на 5(и)  несанкционированных свалках. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

## Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории городского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4.

Защита от затопления паводковыми водами реки Елань в р.п. Елань-Коленовский требует проведения мероприятий по инженерной подготовки:

- дамбы обвалования до отметок исключающих затопление;

- подсыпка затапливаемых  территорий;

- намыв прибрежной полосы рек.

# Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

## Оценка природно-территориального комплекса

## Система особо охраняемых природных территорий

На территории Елань-Коленовского городского поселения ООПТ нет.

## Леса

Леса естественного и искусственного происхождения поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции. По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса на территории поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения градообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории города

На территории действует  Горело-Ольховское участковое лесничество Новохоперского лесничества. Основным направлением деятельности лесничества является лесовосстановление (производство лесных культур). Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Леса на землях  городского поселения

Леса, расположенные на землях поселения предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для городского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ)  на реке Елань составляет 200 м. Ширина водоохранной зоны озер, за исключением озер, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек и озер РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

# Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние

# здоровья населения

Территория Елань-Коленовского городского поселения характеризуется благоприятным санитарно-гигиеническим фоном, несмотря на относительно высокий техногенный прессинг на среду обитания.

Основной вклад в неканцерогенный риск для здоровья населения при аэрогенном воздействии на органы дыхания вносят серы диоксид, формальдегид, взвешенные вещества, азота диоксид. При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты и железо.

На территории поселения высока вероятность для массового размножения мышевидных грызунов. Предпосылками для этого могут послужить благоприятные погодные условия и наличие хорошей кормовой базы. При совпадении этих факторов численность грызунов может сохраняться или нарастать в течение года при условии, что в цикличности популяции наметился подъем. Учитывая изложенное, существует возможность возникновения спорадических случаев заболеваемости среди населения природно-очаговыми зооантропонозами: туляремией, лептоспирозом, ГЛПС.

## Мероприятия по охране окружающей среды

1. Атмосферный воздух.  Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятие ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» и автодороги.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

- экореконструкция производственных территорий;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- обеспечение подъездов к транспортным коммуникациям, важнейшим узлам и терминалам магистральных видов транспорта;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков городского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов городского поселения являются:

- проектирование и строительство современных искусственных биологических очистных сооружений;

- строительство или реконструкция локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение городского поселения централизованной системой водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

- своевременный ремонт проводящих сетей.

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организации системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Утилизация сельскохозяйственных отходов

Основной метод утилизации - компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства.

- Утилизация биологических отходов

Строительство скотомогильников в соответствии с требованиями СанПин           2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ  и  «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

- Утилизация транспортных отходов

Выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления транспортных средств, с последующим вывозом отходов на производства, осуществляющие деятельность по переработки вторичного сырья.

- Строительство в р.п. Елань-Коленовский 5-и контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон г.Новохоперска.

- Строительство в поселке Согласие (небольшой населенный пункт) контейнерной  площадки  для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 0,75 м3  с последующим вывозом на контейнерную площадку в контейнер емкостью 30 м3 ,  оснащенных системой «Мультилифт».

- Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Елань-Коленовского городского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории Горело-Ольховского участкового лесничества Новохоперского лесничества;

- транзитные зоны - водоохранная зона вдоль реки Елань;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

5.Приложение

Перечень объектов недвижимости, расположенных на территории Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, закрепленных на соответствующем праве за предприятиями и учреждениями областного уровня собственности.

| № п/п | Дата регистрации | Номер регистрации | Наименование недвижимости | Год постройки | БТИ литер/Номер на поэтажном плане | Балансодержатель (наименование) | Адрес недвижимости | Площадь общая | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Спортивный зал с военным кабинетом средней школы № 2 |  | Не известен | не известен | Новохоперский муниципальный район,рп Елань-Коленовский |  |  |
| 2 |  |  | Забор |  | 1 | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский обласной центр мобрезервов «Резерв»» | Новохоперский муниципальный район,рп Елань-Коленовский, ул. Свободы, 17 |  | Постановление Верховного совета Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991г. |
| 3 |  |  | Ворота | 1984 | 2 | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский обласной центр мобрезервов «Резерв»» | Новохоперский муниципальный район,рп Елань-Коленовский, ул. Свободы, 17 | 10,8 | Постановление Верховного совета Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991г. |
| 4 |  |  | Проходная | 1974 | 2А | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский обласно медицинский центр мобрезервов «Резерв»» | Новохоперский муниципальный район,рп Елань, ул. Свободы, 17 | 7,2 | Постановление Верховного совета Российской Федерации № 3020 |
| 5 |  |  | Склад | 1974 | 3А | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский обласно медицинский центр мобрезервов «Резерв»» | Новохоперский муниципальный район,рп Елань, ул. Свободы, 17 | 58,9 | Постановление Верховного совета Российской Федерации № 3020 |
| 6 |  |  | Склад № 13 (хранилище медоборудования и медикаментов) | 1974 | 1А,а | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский обласно медицинский центр мобрезервов «Резерв»» | Новохоперский муниципальный район,рп Елань, ул. Свободы, 17 | 1334,2 | Постановление Верховного совета Российской Федерации № 3020 |
| 7 |  |  | Хранилище для дезинфицирующих средств | 1981 | 4А | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский обласно медицинский центр мобрезервов «Резерв»» | Новохоперский муниципальный район,рп Елань, ул. Свободы, 17 | 41,3 | Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991г. |
| 8 | 26.04.2004 | 36-36-18/023/2003-140 | Часть отдельно стоящего здания (Аптечный пункт) | 1984 | Лит. АА1 | Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» | Новохоперский муниципальный район, рп. Елань-Коленовский, пр-кт. Кольцова, 6а | 338,3 | Постановление Совета министров правительства Российской Федерации № 348 от 19.04.1993г. |
| 9 | 31.08.2010 | 36-36-18/023/2010-182 | Усадьба Горелые Ольхи кордон Ближний |  | 12А,а,а1 | Областное государственное учреждение «Новохоперское лесничество» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 12, ул. Лесная | 137,8 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414-р от 19.12.2006г. |
| 10 | 09.12.2010 | 36-36-18/023/2010-479 | Склад лесных семян |  | 1А,п/1А | Областное государственное учреждение «Новохоперское лесничество» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 1, ул. Лесная | 117,8 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414-р от 19.12.2006г. |
| 11 | 27.08.2010 | 36-36-18/023/2010-484 | Индивидуальный жилой дом |  | 6А,а | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 11, ул. Лесная | 63,6 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 12 | 14.12.2010 | 36-36-18/023/2010-556 | Конюшня |  | 9А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 18, ул. Лесная | 50 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 13 | 14.12.2010 | 36-36-18/023/2010-557 | Зернохранилище |  | 10А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 20, ул. Лесная | 46,2 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 14 | 09.12.2010 | 36-36-18/010/2010-483 | Семеносушилка |  | 11А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 9, ул. Лесная | 32,9 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 15 | 09.12.2010 | 36-36-18/010/2010-480 | Навес для хранения техники |  | А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 2, ул. Лесная | 316,4 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 16 | 21.08.2010 | 36-36-18/011/2010/183 | Кордон видный |  | 5А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 14, ул. Лесная | 60,6 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 17 | 09.12.2010 | 36-36-18/010/2010-482 | Гараж |  | 2А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 8, ул. Лесная | 241,3 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 18 | 14.12.2010 | 36-36-18/010/2010-586 | Колодец |  | 1А | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 2, ул. Лесная |  | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 19 |  |  | Бензоколонка |  |  | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи |  | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |
| 20 | 14.12.2010 | 36-36-18/023/2010-555 | Баня |  | 8А,а | Казенное учреждение Воронежской области «Лесная охрана» | Новохоперский муниципальный район, п. Горелые Ольхи, 16, ул. Лесная | 38,2 | Распоряжение Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом по воронежской области № 414 от 19.12.2006г. |

Технико-экономические показатели.

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь проекта | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный фонд |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | га | 2750,19* | 2795,39 | 2795,39 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 410,35 | 420,35 | 420,35 |
| 1.3. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 576,84 | 612,04 | 612,04 |
| 1.4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 350 | 350 | 350 |
| 1.5. | Земли особо охраняемых территорий | га | - | - | - |
| 1.6. | Земли лесного фонда | га | 1303 | 1303 | 1303 |
| 1.7. | Земли водного фонда | га | 20 | 20 | 20 |
| 1.8. | Земли запаса | га | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 3345 | 3282 | 2985 |
| - | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел % | 469 14% | 427 13% | 388 13% |
| - | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел % | 1880 56% | 1870 57% | 1701 57% |
| - | Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел % | 996 30% | 985 30% | 896 30% |
| Жилой фонд |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) в том числе: | Тыс.м.кв. | 33,3 | 45 | 56 |
| - | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс.м.кв. | 33,3 | 33,3 | 45 |
| - | Реконструкция муниципального жилого фонда: | Тыс.м.кв. | - | 1 | 1,7 |
| - | Новое строительство | Тыс.м.кв. | - | 11,7 | 11 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 9,9 | 13,7 | 19 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 1 | ДОУ | мест | 150 | 143 | 143 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 640 | 364 | 364 |
| 3 | Профтехучилище | мест | 250 | 60 | 60 |
| 4 | Детские внешкольные учреждения | мест | 10 | 36 | 36 |
| 5 | Поликлиники, врачебные амбулатории и ФАП | посещений/ смена | 72 | 68 | 68 |
| 6 | Аптеки, аптечные пункты | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | площадь, га | 10 шт | 0,75 |  |
| 8 | Спортивные залы | площадь, кв. м | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10 | Культурно-досуговые учреждения | кол-во мест | 600 | 600 | 600 |
| 11 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 13,7 | 19 | 19 |
| 12 | Магазины | м. кв. торговой площади | 4070 | 1060 | 1060 |
| 13 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 178 | 151 | 151 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 12 | 34 | 34 |
| 15 | Центр административного самоуправления | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Отделение банка | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Отделение связи | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Опорный пункт охраны правопорядка | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Баня | помывочных мест | - | 20 | 20 |
| 20 | Гостиница | мест | 12 | 32 | 32 |
| 21 | Дом интернат для престарелых и инвалидов | мест | - | 30 | 30 |
| 22 | Кинотеатр | мест | - | 100 | 100 |
| 5 | Озеленение общего пользования |
| 5.1 | Парки и скверы | га | 3,2 | 4,2 | 4,2 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |
| 6.1. | Внешний транспорт |
| - | Автодороги общего пользования федерального значения | кол-во | - | - | - |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | 2/4,5 | 2/4,5 | 2/4,5 |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | кол-во/км | 2/1,8 | 5/5 | 5/5 |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть |
|  | Дороги с твердым покрытием | км | 19,3 | 28,45 |
|  | Грунтовые дороги | км | 9,15 | - |
| 7 | Инженерное обеспечение |
| 7.1. | Водоснабжение |
| - | Водопотребление среднесуточное /максимальносуточное | м.куб./сут | 1046,6/1255,9 | 1027/1232,4 |
| - | Протяженность сетей | км | 4,05 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |
| 7.2. | Канализация |
| - | Общее поступление сточных вод среднесуточное /максимальносуточное | м.куб./сут | 837,7/1005,2 | 818/981,7 |
| 7.3. | Теплоснабжение |
| - | Общий расход тепла среднесуточное /максимальносуточное | МВт Гкал/ч | 25,89/ 22,32 | 25,89/ 22,32 |
| 7.4. | Газоснабжение |
| - | Расход газа (всего) | Млн. нм.куб/год | 1,003 | 0,895 |
| 7.5. | Электроснабжение |
| - | Количество понизительный подстанций 10, 35, 110 кВ | шт | 17 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |
| 7.9. | Связь |
| - | Количество телефонных подстанций | шт | 1 | Планируется реконструкция существующих АТС с установкой современного, более емкого оборудования |
| - | Общая емкость фиксированной связи/количество подключаемых точек | шт | 583 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |

2750,19*- Общая площадь земель в границах муниципального образования представлена в соответствии с данными паспорта муниципального образования за 2010 г.